岷江茂县段堤防工程环境影响情况及相关措施

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 项目施工期提出的主要预防或减轻 不良环境影响的措施和对策 | 项目运营期提出的主要预防或减轻 不良环境影响的措施和对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岷江茂县段堤防工程 | 茂县凤仪镇 | 茂县水务局 | 四川环川盛达环保技术有限责任公司 | 治理河段内左岸新建及加固堤防总长2335. 00m，其中，加固堤防1828. 91m，新建堤防506. 09m，本工程河道清淤疏浚总长0.47km,新建穿堤箱涵2座，穿堤涵管1座，新建下河梯步4座。 | 施工期的废水来源：生活污水、基坑涌水、车辆冲洗水、围堰施工废水。 措施：生活污水依托租用居民房屋已有污水处理设施收集，后进入茂县污水处理厂处理。其余废水沉淀后回用，不外排。 | 本工程为恢复重建堤防工程，运营期无废水产生 |
|  |  |  |  |  |  | 施工期的废气来源：施工机械、运输车辆、发电机废气。 措施：定期洒水；堆料加设围栏、表面覆盖；车辆运输篷布加盖， 限速行驶；禁止大风天气作业。对于发电机废气达标排放。 | 本工程为恢复重建堤防工程，运营期无废气产生 |
|  |  |  |  |  |  | 施工期的噪声来源：机械设备、工程噪声 措施：加强设备维修与保养，运输车辆合理规划线路；合理进行施工平面布置；禁止夜间施工。 | 本工程为恢复重建堤防工程，运营期无噪声产生 |
|  |  |  |  |  |  | 施工期的固体垃圾来源：废弃建筑材 料、生活垃圾、开挖土石方。 措施：开挖土石方回填平衡，使其恢复原状。废弃建筑材料建渣垃垃圾运至指定建筑垃圾消纳场；生活垃圾袋装收集后运至叠溪镇垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 | 本工程为恢复重建堤防工程，运营期无固废产生 |