建设项目环境影响报告表

（送审本）

项 目 名 称：岷江茂县段堤防工程

建设单位(盖章)：茂县水务局

编制日期：2020年5月

国家环境保护部 制

四川省环境保护厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                               （表一）

| 项目名称 | 岷江茂县段堤防工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 茂县水务局 |
| 法人代表 | 刘国春 | 联系人 | 张航 |
| 通讯地址 | 四川阿坝州茂县凤仪大道南段180号 |
| 联系电话 | 13548399585 | 传真 | / | 邮政编码 | 623200 |
| 建设地点 | 四川省阿坝藏羌族自治州茂县凤仪镇 起点经度：103°50'14.56"，起点纬度：31°39'36.68" 终点经度：103°49'16.39" ，终点纬度：31°39'39.03" |
| 立项审批部门 | 茂县发展和改革局 | 批准文号 | 茂发改[2019]83号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 永久占地为31.5亩 临时占地为14.05亩 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 2009 | 其中：环保投资(万元) | 212.3 | 环保投资占总投资比例 | 10.57% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产 日期 | 2021年4月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 2011年中央1号文件明确指出“各地要加快编制重点地区中小河流治理规划，增加建设投入，中央对中西部地区给予适当补助，引导地方搞好河道疏浚”。为贯彻落实中央1号文件精神，加强中、小河流治理作为国家公共服务重点工程“防洪减灾”的重要内容和水利建设的主要任务，以防洪保安为目的以促进当地经济社会发展为宗旨，按照轻重缓急，选择防洪任务重、有重点保护对象的重要河段，茂县进行了重点堤防建设项目工程的规划并在十二五期间组织完成了实施。 本工程是落实规划和中央相关文件的要求，是民生工程、重要的水利基础设施建设，工程的建设是《阿坝州茂县城市总体规划（2014-2030）》发展的需要，是改善城镇环境、加快城镇发展的需要，是保护沿岸人民生命财产的需要，因此建设本工程是十分必要和迫切的。项目由来依据见附件2。 本工程河道治理起点位于南店大桥（桩号K0+000），终点位于荞面沟老桥下游230m处（桩号K2+180），工程河道治理总长2.18km。治理河段内左岸新建及加固堤防总长2335.00m，其中，加固堤防1828.91m，分为2段堤防，第一段加固堤防自起点南店大桥下游左岸导墙（L0+000.00）至1#排洪沟上游（L0+619.38），第二段加固堤防自1#排洪沟下游（L0+659.15），末端与荞面沟大桥上游现状提灌站连接（L1+868.68）；新建堤防506.09m，分为2段堤防，第一段新建堤防自1#排洪沟上游（L0+619.38）至1#排洪沟下游（L0+659.15），第二段新建堤防自现状提灌站下游侧已建防浪墙（L1+872.18），终点接荞面沟组长滩河坝左岸山体（L2+338.50，荞面沟老桥下游227m处），治理标准为20年一遇。本工程新建穿堤箱涵2座，穿堤涵管1座，新建下河梯步4座。 本报告仅针对项目拟实施的各工程内容进行评价，不包含征地拆迁内容，居民的拆迁安置工作由所属区政府相关部门负责实施。项目不包含疏浚工程。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）等有关规定，建设项目应开展环境影响评价工作。根据环境保护部令第 44 号《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年 本），本工程属于名录中“四十六、水利-144防洪治涝工程-其他”，因此本项目应编制环境影响评价报告表。 为此，茂县水务局特委托我单位进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，评价单位组织有关人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关技术规范和环保局的有关规定，编制完成本工程环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本工程属于“E4822河湖治理及防洪设施工程建筑”项目。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程属“鼓励类”第二项“水利”中的第 1条“江河堤防建设及河道、水库治理工程”。 茂县发展和改革局以“关于岷江茂县段堤防工程可行性研究报告的批复（茂发改[2019]83号）（见附件3）”文件同意本项目建设。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 三、项目规划符合及选址合理性分析 1、项目与相关法律法规符合性分析 表1-1 项目与相关法律法规符合性分析一览表 法规名称 相关内容 本项目 符合性 中华人民共和国水污染防治法 第三十七条 禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。 项目建筑垃圾堆放于临时堆场，后根据垃圾特性进行针对性处理，不外排 符合 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 项目不涉及饮用水源保护区 中华人民共和国防洪法 第五条 防洪工作按照流域或者区域实行统一规划、分级实施和流域管理与行政区域管理相结合的制度。 项目采取分级实施，流域管理与行政区域管理相结合的制度 符合 中华人民共和国河道管理条例 第十八条 河道清淤和加固堤防取土以及按照防洪规划进行河道整治需要占用的土地，由当地人民政府调剂解决。 因修建水库、整治河道所增加的可利用土地，属于国家所有，可以由县级以上人民政府用于移民安置和河道整治工程。 项目建设涉及永久占地为31.5亩，临时占地为14.05亩，已由县级政府调剂解决 符合 2、项目规划符合性分析 （1）与相关规划符合性分析 本工程与相关规划符合性分析详见下表 。 表 1-2 规划符合性分析一览表 规划名称 规划内容 本项目 符合性 四川省“十二五”防灾减灾规划 “十二五”期间，加强地质灾害监测预警、工程治理，应急排危除险，避让搬迁安置综合防治，加强防洪减灾工程和非工程措施建设，加强气象、地震灾害防御等防灾减灾重点工程建设，提高重特大自然灾害的工程防御能力。 本项目为防洪工程，建设完成后可提高地区灾害防御能力 符合 《四川省“十三五”水利发展规划》 按照国家加快灾后水利薄弱环节建设实施方案（2016-2019） 要求，基本完成“六江一干”主要河流重点河段堤防工程，继续推进中小河流治理，采取综合措施提高防御洪水能力，改善河流生态环境。加快城市防洪排涝设施，建设“海绵城市”，健全城市洪涝预报预警、指挥调度、应急抢险等措施，提高防洪减灾能力 本项目为防洪工程，建设完成后可提高地区防御洪水能力 符合 茂县城市总体规划（2014-2030） 打造亲水平台，发挥水资源的综合效益，促进城区社会经济和城镇发展 项目沿现状河岸线布置亲水平台 符合 茂县“十三五”规划 加强中小河流整治。对全县大江大河、易灾多灾的中小河流、山洪沟以及小溪沟，特别是人口稠密，公共安全影响较大的河流及溪沟，按照工程措施和非工程措施相结合的原则，加强河道治理工作，提高全县防汛防灾能力。 本项目为防洪工程，建设完成后可提高地区灾害防御能力 符合 汶九高速尚未建设，项目建设不会影响到汶九高速运行。项目所在地未建设雨污管网，项目建设符合茂县雨污管网相关规划。 综上所述，本工程的建设符合国家及地方规划。 （2）与“三线一单”的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），其中提到应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。本项目“三线一单”符合性分析见下表： 表1-3 “三线一单”符合性分析 序号 项目 具体要求 本项目情况 是否符合 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 经核实，本项目不在四川省生态红线范围内。 符合 2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本评价结合茂县环境质量目标，分析了项目建设对区域环境的影响，不会改变区域环境功能现状，不会影响区域环境质量目标的实现。 符合 3 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目生产过程中会消耗一定量的电能、水资源等，但项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，项目建设采用节能产品，不占用农田，不会导致区域能源、水、土地等资源消耗突破资源利用上线。 符合 4 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合国家、地方及行业产业政策，工艺技术先进，符合清洁生产要求，不属于环境准入负面清单内容。 符合 图1-1 生态红线图 综上所述，本项目不在“环境准入负面清单”内，项目不涉及自然资源开发利用，不涉及自然保护区、风景名胜区等重要的生态环境区域，不会对环境质量造成明显的不良影响，符合“三线一单”相关要求。 2、项目选址合理性分析 （1）项目主体工程选址合理性分析 本项目选址于茂县凤仪镇南店大桥与荞面沟老桥下游230m处之间，选址合理性分析如下：项目建设涉及永久占地为31.5亩，临时占地为14.05亩，主要为内陆滩涂、林地、其他草地，不占用基本农田，亦不占用文物古迹及压覆矿产资源，项目占地权属集体土地。堤坝沿河分布， 周围环境简单，敏感点较少，项目选址与外环境相容。茂县自然资源局以《关于岷江茂县段堤防工程用地预审的复函》（茂自然资函[2019] 290号）同意本项目用地（附件5），因此项目用地符合相关规划。 茂县城乡规划建设和住房保障局以“关于岷江茂县段堤防工程项目规划选址的回函（茂建住函[2018] 173号）”文件同意本项目选址（见附件4）。项目外环境关系见下表。 表1-4 项目外环境关系一览表 序号 名称 方位 距本项目边界距离/m 高差/m 功能 1 岷江 / 紧邻 0 水体 2 蓝店坡村居民 东 150 12 居民 3 南庄居民 东 150 10 居民 4 宗渠村居民 南 30 10 居民 5 恒通驾校练车场 西 97 0 企业 6 天强机电有限公司 南 114 0 企业 7 茂县垃圾王环保科技有限公司 北 50 0 企业 8 茂县伊特兰蒂大酒店 西 180 10 企业 9 茂县八一中学 北 240 10 学校 综上所述，本项目主体工程选址符合规划，无明显环境制约因素，公辅设施配套较完善，交通便捷。且项目所在地不涉及生态保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，评价范围内不涉及饮用水水源保护地，本项目从环保角度选址可行。 临时工程选址合理性分析 本工程于项目终点西南侧设置1个施工工区（恒通驾校练车场南侧，占地2.25亩），于项目中段西侧（茂县垃圾王环保科技有限公司北侧，占地9.78亩）设置一个临时堆料场。 施工工区周边为商业区，河对岸为荒地；临时堆料场周边为工业企业，河对岸300m处为南庄村民，且有10m高差。经过距离衰减、加强施工管控等措施，可有效降低施工对居民点的影响，且施工期短暂，影响可接受。同时，施工工区夜间不进行钢筋加工等生产活动。因此，在做好水土保持措施和环境保护措施的前提下，本工程的临时工程选址是合理的。项目施工布局图见附图4。 （3）与茂县饮用水源地位置分析 茂县县级现使用取水口设取水塔2座，为新建1#取水塔（坐标：E103°51′15.0″，N31°42′31.6″）、2#取水塔（坐标：E103°51′17.0″，N31°42′25.0″） 该饮用水源保护区区划为： 一级保护区范围：水域范围为取水口下游100m至取水口上游1000m处；陆域范围为取水口下游100m至取水口上游1000m处两岸纵深200m范围内的全部陆域。 二级保护区范围：水域范围为一级保护区上界上溯2500m处以及取水口下游100m到200m的范围；陆域范围为一级保护区上界上溯2500m两岸以及取水口下游100m到200m 的纵深200m范围内。 准保护区范围：水域范围为二级保护区上界上溯5000m 处以及取水口下游 200m到300m的范围；陆域范围为二级保护区上界上溯5000m两岸以及取水口下游200m到300m的两岸纵深200m范围内 本项目最近点（即本项目起点）位于饮用水源保护区下游3km处，本项目主体工程与临时工程均不位于茂县饮用水源保护区内。项目与饮用水源保护区相对位置关系图见附图8。 综上，在全面落实环评意见的前提下，本工程选址合理。 四、项目概括 1、项目名称、地点、建设性质 项目名称：岷江茂县段堤防工程； 建设单位：茂县水务局； 项目性质：新建； 建设地点：茂县凤仪镇南店大桥与荞面沟老桥下游230m处之间； 项目总投资：2009万元。 2、项目建设内容及规模 表1-5 项目组成及主要环境问题表 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 营运期 主体工程 堤防工程 加固堤防 加固堤防1828.91m，分为2段堤防，第一段加固堤防自起点南店大桥下游左岸导墙（L0+000.00）至1#排洪沟上游（L0+619.38），第二段加固堤防自1#排洪沟下游（L0+659.15）始，末端与荞面沟大桥上游现状提灌站连接（L1+868.68），治理标准为20年一遇 植被破坏、水土流失、施工噪声、施工废水、施工扬尘、土石方、社会影响 防洪设施建 设，具有环境正效益 新建堤防 新建堤防506.09m，分为2段堤防，第一段新建堤防自1#排洪沟上游（L0+619.38）至1#排洪沟下游（L0+659.15），第二段新建堤防自现状提灌站下游侧已建防浪墙（L1+872.18），终点接荞面沟组长滩河坝左岸山体（L2+338.50，荞面沟老桥下游227m处），治理标准为20年一遇 穿堤工程 新建穿堤箱涵2座，穿堤涵管1座。 临时工程 临时堆料场 位于茂县垃圾王环保科技有限公司北侧，占地9.78亩，占地类型为内陆滩涂。 施工工区 设施工工区1处，位于恒通驾校练车场南侧，占地2.25亩，占地类型为内陆滩涂。布置材料堆放场、小型拌合设备、设备停放场所，钢筋加工区 施工便道 新建施工临时道路2.0km，占地2.02亩，占地类型为内陆滩涂 导流工程 本项目采用围堰导流方式，利用开挖料填筑围堰，围堰迎水面采用土工膜防渗。 土石方工程 本工程土石方开挖总量13.58万m3，土石方填筑量5.88万m3。工程多余开挖料用于堤后低洼及堤脚防冲回填。 施工营地 本项目不设置施工营地 公用工程 供水 施工用水从就近地表水体取水；生活用水依托附近居民用水系统 供电 附近变配电站引出线路供电，自备50kw 移动式柴油发电机1台 环保工程 水土保持 主体工程及临时施工区域表土剥离作为后期绿化覆土， 表土、临时堆料暂存时土袋拦挡，塑料布覆盖，施工工区建设临时排水沟等 废水治理 施工废水：设置一座三级沉淀隔油池（20m3） 生活废水：通过租住民房现有生活污水处理设施处理 大气防护 施工场地洒水；建渣垃圾及时清运；对裸露地面和建筑物料进行覆盖、遮盖；物料运输和堆放遮挡覆盖；洒水 噪声治理 选用低噪声机械，加强设备保养，合理安排作业时间 固废治理 弃渣：用于堤背低洼回填和河床平整 建渣：建渣垃圾运至指定建筑垃圾消纳场 生活垃圾：收集后委托环卫部门处理 五、主体工程量 项目主体工程工程量见下表。 表1-6 项目工程量一览表 编号 项目 单位 数量 一 堤防工程 (一) 加固段 m 1828.91 土方开挖 m3 22838 砂卵石开挖 m3 65216 砂卵石填筑 m3 15081 砂卵石回填压脚 m3 29492 种植土回填（厚10cm） m3 667 C20砼压顶 m3 774 40cmC30砼面板护坡 m3 7692 5cmM7.5砂浆垫层 m3 961 C20砼挡墙 m3 475 C20砼基础 m3 2128 C20砼路缘石 m3 122 碎石垫层(厚10cm) m2 5229 青石栏杆（高1.2m） m 1372 M10砂浆填缝 m3 8 C20砼马道（20cm） m2 832 C20砼梯步(30*15cm) m3 5 C20砼框格梁 m3 5 雷诺护垫拆除 m3 620 格宾石笼 m3 473 雷诺护垫厚25cm m3 1665 沥青杉木板 m2 1704 DN50pvc排水管 m 1638 反滤土工布 m2 327 草皮护坡 m2 6725.00 模板制安 m2 2696 滑模制安 m2 20309 (二) 新建段 m 506.09 土方开挖 m3 15612 砂卵石开挖 m3 26992 砂卵石填筑 m3 3313 砂卵石回填压脚 m3 7609 种植土回填（厚25cm） m3 508 C20砼栏杆基座 m3 53 40cmC30砼面板护坡 m3 1914 5cmM7.5砂浆垫层 m3 239 C20砼基础 m3 549 C20砼路缘石 m3 68 青石栏杆（高1.2m） m 486 C20砼排水沟 m3 94 M10砂浆填缝 m3 3 C20砼压顶 m3 53 C20砼马道（20cm） m2 816 C20砼框格梁 m3 172 DN50pvc排水管 m 288 沥青杉木板 m2 626 反滤土工布 m2 58 撒播草籽 m2 704 草皮护坡 m2 2030 滑模制安 m2 3176 模板制安 m2 4844 二 建筑物工程 (一) 箱涵 <一> 1#箱涵 座 1 土方开挖 m3 1473 砂卵石开挖 m3 683 砂卵石回填 m3 273 砂卵石填筑 m3 734 40cmC30钢筋砼（箱涵） m3 37 80cmC30钢筋砼底板（消力池） m3 13 60cmC30钢筋砼边墙（消力池） m3 22 Φ100PVC排水管 m 15 滤水土工布（400g/m2） m2 82 30cmC30钢筋砼底板（进水渠） m3 31 30cmC30钢筋砼边墙（进水渠） m3 12 C20砼挡墙（渠道） m3 208 C25钢筋砼底板（渠道） m3 12 青石栏杆（高1.2m） m 6 Φ50mmPVC排水管 m 58 10cmC15砼垫层 m3 12 C20砼填筑 m3 3 C20砼挡墙 m3 18 C20砼翼墙 m3 34 651型止水 m 8 50cm厚格宾石笼 m3 57 模板制安 m2 821 钢筋制安 t 12.6 <二> 2#箱涵 座 1 土方开挖 m3 588 砂卵石开挖 m3 1732 砂卵石填筑 m3 1012 40cmC30钢筋砼盖板 m3 12 30cmC30钢筋砼底板（渠道） m3 50 40cmC20砼底板 m3 17 20cmC20砼底板 m3 24 C20砼挡墙 m3 244 10cmC15砼垫层 m3 24 C20砼填筑 m3 7 C20砼翼墙 m3 143 Φ50mmPVC排水管 m 103 滤水土工布（400g/m2） m2 120 651型止水 m 19 青石栏杆（高1.2m） m 10 50cm厚格宾石笼 m3 63 模板制安 m2 625 钢筋制安 t 6.30 (二) 3#涵管 座 1 土方开挖 m3 57 砂卵石填筑 m3 70 预制Φ500钢筋砼管 m 12 Φ500HDPE拍门 个 1 C20砼基础 m3 3 20cmC20砼截水环 m3 0.54 50cm厚格宾石笼 m3 46 C25钢筋砼盖板（集水井） m3 0.24 C25钢筋砼边墙 m3 3 C25钢筋砼底板 m3 1 模板制安 m2 20 钢筋制安 t 0.2 (三) 梯步 <一> 梯步(5m宽) 座 4 C20砼梯步(30*10cm) m3 39 C20砼路沿石 m3 4 C20砼基础 m3 7 C20砼路面 m2 90 C20砼挡墙 m3 25 模板制安 m2 148 六、施工设备 本工程主要施工机械设备详见下表。 表1-7 项目主要施工机械一览表 序号 机械设备名称 规格及型号 单位 数量 一 土石方开挖（回填）机械 1 反铲挖掘机 1~2m3 台 5 2 推土机 59~88kW 台 3 3 履带式拖拉机 74kW 台 3 4 蛙式打夯机 2.8kW 台 3 5 凸块振动碾 13~14t 台 3 6 风(砂)水枪 6m3/min 个 24 二 运输机械 1 自卸汽车 8~10t 辆 10 2 胶轮车 辆 8 三 混凝土机械 1 插入式振捣器 1.1kW 台 5 2 移动式搅拌机 0.4~0.8m³ 台 4 3 汽车起重机 5t 辆 2 4 滑模台车 分缝宽度10m 套 5 5 电焊机 25kVA 台 4 6 钢筋切断机 20kW 台 2 7 钢筋弯曲机 Φ6-40 台 1 四 辅助设备 1 离心泵IS150-125-250 台 3 2 柴油发电机 50kW 台 1 七、施工期原辅材料 施工期所使用的原辅材料见下表。 表1-8 项目施工期原辅材料表 序号 材料名称 单位 数量 来源 1 水泥 t 11439 外购 2 钢筋 t 137 外购 3 柴油 t 2 外购 4 砂 m3 24969 外购 5 卵石 m3 31875 外购和开挖料 6 块石 m3 1032 外购和开挖料 7 混凝土 m3 4.07万 外购 8 模板 m2 10.99万 外购 八、施工组织计划方案 本工程总工期为6个月，第一年11月开工，施工准备期1个月，主体工程施工期4个月，完建工期1个月，至第二年4月底，完成施工场地清理和工程验收，工程竣工。工期可根据实际情况往后顺延。 九、劳动定员及工作制度 本工程施工高峰期人员约270人，施工区不设置临时施工营地。每日工作8小时，夜间不进行施工。 十、工程占地 本工程征占用各类土地共计45.55亩，本项目为新建工程，永久征地为31.5亩，临时占地为14.05亩。 表1-9 项目占地分类面积一览表 项目组成 占地属性 果园 河流水面 内陆滩涂 水工建筑物用地 合计 防洪工程 永久 4.46 9.23 12.93 4.88 31.5 临时工程 临时 0 0 14.05 0 14.05 合计 4.46 9.23 26.98 4.88 45.55 十一、土石方平衡 本工程土石方开挖总量13.58万m3，土石方填筑量5.88万m3。工程多余开挖料用于堤后低洼及堤脚防冲回填。因此本项目不设置弃渣场。 表1-10 项目土石方平衡表 单位：m3 序号 项目 数量 备注 1 挖方 13.58万 / 2 填方 5.88万 / 3 弃方 7.7万 回填 十二、施工方案 本次“岷江茂县段堤防工程”河道治理起点位于南店大桥（桩号K0+000），终点位于荞面沟老桥下游230m处（桩号K2+180），工程河道治理总长2.18km。治理河段内左岸新建及加固堤防总长2335.00m，其中，加固堤防1828.91m，分为2段堤防，第一段加固堤防自起点南店大桥下游左岸导墙（L0+000.00）至1#排洪沟上游（L0+619.38），第二段加固堤防自1#排洪沟下游（L0+659.15），末端与荞面沟大桥上游现状提灌站连接（L1+868.68）；新建堤防506.09m，分为2段堤防，第一段新建堤防自1#排洪沟上游（L0+619.38）至1#排洪沟下游（L0+659.15），第二段新建堤防自现状提灌站下游侧已建防浪墙（L1+872.18），终点接荞面沟组长滩河坝左岸山体（L2+338.50，荞面沟老桥下游227m处）。本工程新建穿堤箱涵2座，穿堤涵管1座，新建下河梯步4座。 1、堤防工程 （1）加固堤防（断面形式一） L0+000~L0+619.38、L0+659.15~L1+490.33段已建格宾石笼挡墙顶高程高于设计堤顶高程（20年一遇设计洪水位+1m）。本次工程拟在已建挡墙外侧于5年一遇洪水位（P=20%）高程设一级不小于4m宽亲水平台，迎水侧设青石栏杆（样式与市政统一），平台外侧预留1.2×1.2m绿化坑，间隔6m布置，后期景观绿化打造，内侧设2.0m宽人行步道，人行步道采用10cmC20砼，下设10cm碎石垫层，人行步道内侧设20cm×35cm（宽×高）路缘石。人行步道至已建堤防堤脚间长度为0~13.12m，采用25cm雷诺护垫，雷诺护垫以下铺设反滤土工布一层，雷诺护垫以上采用10cm种植土回填，并种植草皮。亲水平台以下采用C30斜坡式防冲砼面板护坡，护坡高5.9~7.4m，面板厚0.4m，下设5cmM7.5砂浆垫层，迎水侧坡比为1：1.5，基础设100cm×80cm（宽×高）墙趾。护坡设50mmPVC排水管，排水管按1:20倾向河道，间排距1.5m，按梅花型布置，墙背处设置2层30cm×30cm土工布。堤身采用开挖砂卵石填筑，砂卵石填筑相对密度不小于0.6。基础采用砂卵石回填压脚，基础埋深3.0m，至于稍密~中密砂卵石层上。典型断面图见下图。 图1-2 已建格宾石笼+斜坡式面板护脚型式（典型断面一） （2）加固堤防（断面形式二） L1+490.33~L1+868.68段为已建砼挡墙，挡墙顶高程高于设计堤顶高程（20年一遇设计洪水位+1m）。该段坡脚受河道顶冲影响，冲刷较严重，为保障现有挡墙基础安全，迎水面于2年一遇洪水位（P=50%）高程设2m宽马道，马道采用20cm厚C20砼。马道以下采用40cm厚C30斜坡式防冲砼面板，下设5cmM7.5砂浆垫层，迎水侧坡比为1：1.5，基础设100cm×80cm（宽×高）墙趾。堤身设50mmPVC排水管，排水管按1:20倾向河道，间排距1.5m，按梅花型布置，墙背处设置2层30cm×30cm土工布。堤身采用开挖砂卵石填筑，砂卵石填筑相对密度不小于0.6。基础采用砂卵石回填压脚，基础埋深3.0m，至于稍密~中密砂卵石层上。典型断面图见下图。 图1-3 已建砼挡墙护脚型式（典型断面二） （3）新建堤防（断面形式三） L0+619.38~L0+659.15段，现状为1#排洪沟及滩地，本次采用新建格宾石笼挡墙护坡+斜坡式面板护脚型式，设计堤顶高程与上下游堤防平顺连接。 本次设计拟在5年一遇洪水位（P=20%）高程设一级不小于4m宽亲水平台，迎水侧设青石栏杆（样式与市政统一），平台外侧预留1.2×1.2m绿化坑，间隔6m布置，后期景观绿化打造，内侧设2.0m宽人行步道，人行步道采用10cmC20砼，下设10cm碎石垫层，人行步道内侧设20cm×35cm（宽×高）路缘石。人行步道内侧采用25cm雷诺护垫，雷诺护垫以下铺设反滤土工布一层，雷诺护垫以上采用10cm种植土回填，并种植草皮。亲水平台以上新建格宾石笼挡墙，新建格宾石笼挡墙坡度及型式与上下游已建段统一。格宾石笼挡墙高3.0m，顶宽2.0m，迎水侧坡比1:2，底宽2.0m，均采用100cm×50cm（宽×高）格宾石笼拼接而成。亲水平台以下采用C30砼斜坡式面板护脚，结构型式同前。堤顶预留3m宽防汛通道，路面暂不硬化，由后期市政配套建设。典型断面图见下图。 图1-4 新建格宾石笼挡墙护坡+斜坡式面板护脚型式（典型断面三） （4）新建堤防（断面形式四） L1+872.18~L2+055.83段现状为防浪墙，高1.2~1.5m，主要保护墙内园地，墙顶高程高于设计堤顶高程（20年一遇设计洪水位+1m）。堤顶与20年一遇洪水位（P=5%）齐平，内侧利用现状防浪墙防护。为避免堤防开挖对现状防浪墙基础扰动，新建堤防距离防浪墙水平宽度为2m。 本次设计拟在2年一遇洪水位（P=50%）高程设一级2m宽马道，马道采用20cm厚C20砼浇筑。马道以上采用框格梁草皮护坡，坡比1:2，框格采用20cm×30cm（宽×高）C20砼浇筑，框格内铺25cm厚种植土，并种植草皮。马道以下采用40cm厚C30斜坡式防冲砼面板，下设5cmM7.5砂浆垫层，迎水侧坡比为1：1.5，基础设100cm×80cm（宽×高）墙趾。堤身设Φ50mmPVC排水管，排水管按1:20倾向河道，间排距1.5m，按梅花型布置，墙背处设置2层30cm×30cm土工布。防浪墙内侧预留3.0m宽防汛通道，路面暂不硬化，由后期市政配套建设。堤身采用开挖砂卵石填筑，砂卵石填筑相对密度不小于0.6。基础采用砂卵石回填压脚，基础埋深3.0m，至于稍密~中密砂卵石层上。典型断面图见下图。 图1-5 已建防浪墙+框格梁草皮护坡+斜坡式面板护脚（典型断面四） （5）新建堤防（断面形式五） 框格梁草皮护坡+斜坡面板堤型结构：该堤型采用复式堤型，迎水面于2年一遇洪水位（P=50%）高程设2m宽马道，采用20cm厚C20砼。马道以上采用框格梁草皮护坡，坡比1:2，框格采用20cm×30cm（宽×高）C20砼浇筑，框格内铺25cm厚种植土，并种植草皮。马道以下采用40cm厚C30斜坡式防冲砼面板，下设5cmM7.5砂浆垫层，迎水侧坡比为1：1.5，基础设100cm×80cm（宽×高）墙趾。堤身设Φ50mmPVC排水管，排水管按1:20倾向河道，间排距1.5m，按梅花型布置，墙背处设置2层30cm×30cm土工布。堤顶预留宽3.0m防汛通道，路面暂不硬化，由后期市政配套建设，堤顶临水侧设青石栏杆，栏杆基座采用C20砼浇筑，堤顶背坡设20cm×30cm（宽×高）C20砼路沿石；背坡坡比1:2，坡面撒播草籽，坡脚处设一40cm×40cm（宽×高）C20砼排水沟（壁厚20cm）。堤身采用开挖砂卵石填筑，砂卵石填筑相对密度不小于0.6。基础采用砂卵石回填压脚，基础埋深3.0m，至于稍密~中密砂卵石层上。典型断面图见下图。 图1-6 框格梁草皮护坡+斜坡面板堤型（典型断面五） 堤防断面型式分段统计见下表： 表1-11 新建及加固堤防分段设计统计表 岸别 桩号 单位 数量 备注 岷江左岸 L0+000.00~L0+619.38 m 619.38 典型断面一 L0+619.38~L0+659.15 m 39.77 典型断面三 L0+659.15~L1+490.33 m 831.18 典型断面一 L1+490.33~L1+868.68 m 378.35 典型断面二 L1+868.68~L1+872.18 m 3.5 现状提灌站 L1+872.18~L2+055.83 m 183.65 典型断面四 L2+055.83~L2+338.50 m 282.67 典型断面五 合计 m 2338.50 断面型式一1450.56m，断面型式二 378.35m，断面型式三39.77m，断面型式四183.65m，断面型式五282.67m （6）堤顶结构 本项目堤顶经综合考虑确定堤顶超高取1.0m。即本工程堤防堤顶高程根据设计洪水位（P=5%）+1.0m（堤顶超高）及现状已建堤防高程确定。 根据现场实际情况，治理河段堤防背坡地面大部分均较高，现状堤顶宽窄不一，占地协调难度大，局部存在滑坡体等不良地质问题，经与业主沟通，本工程堤顶预留3m宽防汛通道，路面暂不硬化，由后期市政配套建设。 本工程堤防加固段现状堤顶高程均满足设计洪水位（P=5%）+1.0m（堤顶超高），本次加固段堤顶仅预留3m宽防汛通道，路面暂不硬化；新建段设计堤顶高程根据设计洪水位（P=5%）+1.0m（堤顶超高）确定，其中L1+872.18~L2+055.83段现状为防浪墙，高1.2~1.5m，该段新建堤防堤顶高程与设计洪水位（P=5%）齐平，内侧利用现状防浪墙防护。为避免堤防开挖对现状防浪墙基础扰动，新建堤防距离防浪墙水平宽度为2m，采用20cmC20砼浇筑。本次设计新建段堤身填筑后堤顶预留3.0m宽防汛通道，临水侧设青石栏杆（或已建防浪墙）防护。堤防背坡低于设计堤顶高程处，道路内侧设20cm×30cm（宽×高）路缘石，背水侧坡比1:2，坡面撒播草籽，堤后结合地形设40×40cm（宽×高）排水沟。 （7）堤基设计 根据地勘成果，堤防沿线基础表层为新近沉积冲洪积物，其厚度不均，变化较大，表层松散层承载力和抗剪强度均低，建议清除之。如局部地段不能清除，可作换填、加密处理后，作为堤基的持力层。持力层应置于稍密～中密卵砾石夹砂层上，其承载力高，变形较小。 工程河段河道计算冲刷深度最大值为2.62m，考虑0.5m～1.0m的安全深度，同时根据地基承载力要求，建议采用稍密～中密砂卵石层作为基础持力层，并结合上下游已建堤防、右岸拟建堤防设计资料及现场实际情况，本次设计基础埋深取3.0m。新筑斜坡式面板护脚迎水侧坡比为1：1.5，墙脚设100cm×80cm（宽×高）墙趾，墙身采用C30砼浇筑，墙前采用砂卵石回填压脚，基础至于稍密~中密砂卵石层上，承载能力不小于300kPa。 2、穿堤工程 本工程拟在堤后坡脚有条件位置布置40×40cm（宽×高）排水沟收集堤后积水，排水沟采用20cm厚C20砼衬砌，通过新建穿堤涵管将水排入河道，并保留原有排涝设施。 本次设计共新建穿堤箱涵2座，穿堤涵管1座。1#沟出口末端与亲水平台连接处采用40cmC30钢筋砼箱涵，尺寸2.0×3.2m（宽×高），基础设10cmC15砼垫层，箱涵出口处设10×10m（长×宽）50cm格宾石笼护底防冲。2#沟出口采用盖板涵型式，盖板尺寸3.3×6.0m（长×宽），采用40cmC30钢筋砼，两侧采用C20砼重力式挡墙，墙高6.14m，顶宽0.5m，迎水侧垂直，背坡坡比1:0.4，墙趾及墙踵设50cm×50cm（宽×高）齿墙，箱涵底板采用40cmC20砼，下设10cmC15砼垫层，出口处设10×10m（长×宽）50cm格宾石笼护底防冲。3#涵管采用DN500预制钢筋砼承插管，基础采用C20砼浇筑。 十三、施工临时工程 本工程不设置临时施工营地，就近租用民房，工人食宿问题依托附近居民点解决。 1、施工工区 本工程设置1个施工工区，位于恒通驾校练车场北侧，用于设备停放场所以及钢筋加工区，工区内设置隔油沉淀池。占地面积2.25亩，所用土地为内陆滩涂。 2、临时堆料场 设置一处临时堆放场，位于茂县垃圾王环保科技有限公司北侧，占地面积为9.78亩，所用土地为内陆滩涂地。 3、施工便道 计划沿堤线新建施工临时道路2.0km，采用砂砾石路面，宽3.5m，适当位置设置会车道。施工临时道路与现有公路相连接，使场外，场内交通畅通。占地面积为2.02亩，占地类型为滩涂地。 表1-12 项目临时占地统计表 序号 类型 占地 备注 1 施工工区 2.25 占地类型为滩涂地 2 临时堆料场 9.78 滩涂地 3 临时道路 2.02 总长2.0km，路面宽3.5m（其中85%道路布设在永久占地范围内，不重复计入临时占地） 4 合计 14.05 不含永久占地 十四、施工条件 1、机修、汽修 本工程施工过程中以中小型机械设备为主，各施工区机械设备使用量不大，且紧邻茂县县城，施工期修配加工、机修、汽修以县城中小企业为依托，不单独设机修站。 2、砼拌和站 本工程不在施工现场设置砼拌合站，外购成品商混至现场浇筑。 3、钢筋加工区 施工场地设置加工区，包含钢筋加工。主要对钢筋作切断、弯曲、调直等；单班作业，夜间不进行施工。工程区不设木加工房，少量的木材加工依托当地的加工能力。 4、设备停放 施工场地设置机械设备停放区域，仅作停放使用，不进行机修。 项目施工临时工程占地统计见下表。 5、施工道路 （1）对外交通 本工程位于茂县城区凤仪镇岷江左岸，堤防起点位于南店大桥，终点位于荞面沟老桥下游230m处，距成都190公里，距都江堰101公里。工程区内高速、国道、省道、县道及乡道形成了本工程区较发达的公路交通网络，外购可通过县道、乡道等运送至到工地。本工程对外交通方便。 （2）对内交通 本工程所处地段施工场地比较开阔，场内交通及施工设施等易于布置。部分地段须新建道路，使工程各施工区、施工企业仓库、料场连接起来，计划沿堤线新建施工临时道路2.0km，采用砂砾石路面，宽3.5m，适当位置设置会车道。施工临时道路与现有公路相连接，使场外，场内交通畅通。 6、施工用水、用电 施工用水：工程区段水质满足施工要求，故施工用水可直接抽取江水。本工程不单独设置施工营地，就近租用民房，生活用水依托县城供水系统。 施工用电：工程区附近有地方电源通过，施工电源可就近接入。考虑该电源不太稳定，在施工现场准备50kW的移动式柴油发电机，以备施工断电时应急使用。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本工程沿河修建堤坝，为新建工程，项目涉及部分原有堤防加固，加固过程会产生少量建筑垃圾。建筑垃圾暂时堆放于临时堆场，后运送至指定的建筑垃圾消纳场所。经过上述措施处理后，原有少量固体废弃物对环境产生影响较小。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况             （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 茂县位于四川省阿坝藏羌族自治州东南部，地处四川西北高原南缘之岷江上游，四川省西北部、阿坝州东南部，介于东经102º56′～104º10′，北纬31º25′～32º16′之间。北与松潘毗邻，南与汶川、彭州市、什邡市接壤；东与北川县、绵竹、安县连界；西与黑水、理县相连。县境南北宽94.8公里，东西长116.5公里，幅员面积4064.33平方公里。县城驻凤仪镇，距省会成都200km。 本工程位于茂县凤仪镇南店大桥与荞面沟老桥下游230m处之间，项目地理位置见附图1，项目外环境关系见附图2。 2、地形、地貌、地质 县境地处青藏高原与川西平原过渡地带。茂县地热大部分属邛崃山系岷山山脉，东南边境属龙门山系尾段。地势西北高，山脉海拔多在4000米左右，东南低，地貌以高山峡谷地带为主。东部土门河下游谷底海拔仅890米。平原面积23.07平方公里，台地22.47平方公里，低中山1020.47平方公里，中山2472.13平方公里，高山310.47平方公里。土地岭是岷、涪两江的分水岭。土地岭以西属岷江流域，占全县幅员面积的大部分。西部为典型的高山峡谷地貌。北部是高山峡谷向山原过渡地带。土地岭以东为涪江水系，山势较缓，属盆地西缘山地。 茂县部分县境处于龙门山脉褶皱地带，构造运动比较强烈，地震频繁。茂县境内存在着两个地震危险区，即县境北部的较场及南部的茂县至汶川地震危险区和属松潘-较场地震带。根据工程地勘资料，茂县抗震设防烈度为8度第一组，设计基本地震加速度值为0.20g。 3、气候、气象 县境内气候复杂多样。具有干燥多风，冬寒夏凉，昼夜温差大，地区差异大的特点。全县年平均日照时数为1554.1小时。年平均气温11.1℃。县内气温年较差为20.3℃，平均气温日较差9℃。平均积温4071.5℃。县内地面年平均温度13.5℃。最热月平均29℃，最冷月平均－2℃。土壤冻结深度0.2m。 茂县降水较少，多年平均降水量488.9mm。降水量年际变化大，县年降水量80%以上集中在5～10月份。各地年降水量差异大。年降水地域分布具有以沙坝为少雨中心，向四周增多的特点，土门地区是县内多雨区。年平均相对湿度为72%，月平均相对湿度9月份最大为78%，1月份最小为66%，年极端最小相对湿度接近0%。多年平均蒸发量为1375.3mm，最多达1643.5mm，最少为1208.7mm。年平均无霜215.4天。全年主要风向为东北（EEN）。频率为23%。最大风速8m/s，平均风速2.6m/s。最高气压931毫巴，最低气压910毫巴，平均气压921毫巴。 4、水文 全县河流分属岷江、涪江两大水系。岷江干流由北向南纵贯全县，流经较场、沙坝、凤仪三区，支流黑水河在县境内注入岷江；有稳定流量较大的支沟约60余条。土地岭以东土门河横穿土门全区，自西向东流汇入涪江水系。岷江为全县常年性河流，干流发源泉于松潘县北部弓杠岭，向南于太平乡牛尾村山下进入县境，流经县内3区10乡，于南新乡水磨沟流入汶川县。县境内流长97.3km。入境处海拔2280m，出境处海拔1375m，平均比降9.3%，常年平均流量219.78m3/s，平均径流量69.897亿m3，在汶川青坡以上集水面积14124.5km2。县境内集水面积3358.12km3，集雨面积2161.5km2，多年平均输沙量89.79万吨。汛期多以降水补给，枯季为融雪、地下水补给，境内河段除叠溪海水外无凌水形成。 5、土壤地质 全县幅员面积6096524.1亩，县境内土壤分为10个土类，14个亚类。耕作土壤续分到土种，共分10个土属，42个土种。土类特征有：新积土、黑色石灰土，黄棕壤、褐土、棕壤等。土地利用状况：农耕地214270.6亩，占全县总面积3.5%，主要分布在河谷阶地、洪积扇和山谷的半坡。农耕地净面积150795.5亩，其中低中山103433.9亩，中山281983.1亩，平原10202.3亩，台地8564.7亩，山原396.74亩。园地面积13399.5亩，占总面积的0.22%，其中果园10351.5亩，其它园地3048亩。林地面积4100542.1亩，占总面积67.26%，其中森林1764967.4亩、灌木林地2120605.9亩、疏林地144138亩，未成林造林地47053.5亩，迹地23372.5亩，苗圃405.1亩。草地面积13164.71亩，占总面积21.59%，其中天然草场1063470.1亩，荒旱草坡253001亩。水域面积27542.26亩，占总面积0.45%。难利用地407769.84亩，占总面积6.69%。 6、动植物资源 生物资源：岷江两岸自然植被稀疏，呈半荒漠状态。西、北部地区从针阔混交林开始，向上依次为暗针叶和高山灌丛。东部地区自然植被为次生群落，森林植被随海拔增高为常绿落叶林带→针阔混交林带→暗针叶林带→亚高山灌丛草甸带。全县森林分布是西北多，东南少。全县林业用地3877288亩，总蓄积量26624750立方米，其中森林面积1572078亩，森林覆盖率27.18%。草场资源由草甸地、灌丝草甸地组成。境内野生牧草约189种。县内野生药材丰富，品种繁多，有虫草、贝母、黄芪、木香、羌活、大黄等中药材，此外土门河流域还分布有杜仲、黄柏、天麻、党参等中药材。在海拔3700~4200米的草甸地段，在植物类药材184科，574种，据1984年统计资料推算，大宗药材分布总面积约50多万亩，总蕴藏量约540多万公斤。分布有虫草、贝母、黄芪、木香、羌活、大黄等中药材，其中贝母总蕴藏量219317亩，13219.18公斤；虫草216317亩，14197公斤，各类黄芪27万余亩，2456万公斤；木香2万亩，44440公斤；羌活221058.37亩，218842.84公斤。此外在土门河流域海拔980米以上地区还分布有杜仲、黄柏、天麻、党参等中药材。 境内森林资源丰富，在深山密林中栖息着种类繁多的野生动物，全县有兽类、鸟类野生动物41科，101属。其中兽类14类，32属，主要有刺猬、金丝猴、猕猴、短尾猴、小熊猫、大熊猫、马熊、狼、豹猫、马麝、小麂、牛羚等。鸟类27类69属。主要有鸢、雀鹰、红隼、血雉、红腹角雉、岩鸽、大杜鹃等。此外，岷江河内还有鲤（岷江鱼）、麻杆子、石首、水獭等珍稀水产动物。经调查，项目拟建场址附近无列入国家及地方保护名录的珍稀野生动、植物分布。 7、矿产资源 全县矿产有铅锌矿、黄铁矿、石灰石、大理石、石膏、石英岩、无烟煤等。据已勘探资料表明，已勘探的矿产均储量小、品位低、开采价值不大。现已开采加工的有南新附近的硅钙合金，光明与富顺之间的黄磷矿。 本工程位于茂县凤仪镇南店大桥与荞面沟老桥下游230m处之间，项目周边无文物保护单位，不涉及珍稀生物栖息地和动植物自然保护区。

# 环境质量状况                                   （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，需对本项目大气环境评价范围内的区域进行达标判定。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为三级，本项目的大气环境影响评价范围没有涉及跨越县级行政区，所以本项目采用阿坝州人民政府公布的评价基准年2018年环境质量报告中的数据和结论作为空气质量达标区的判定依据是符合要求的。 根据阿坝州环境保护局公布的2018年阿坝州环境质量报告书“第三章环境空气质量”可知：2018年，阿坝州二氧化硫全州浓度均值为11微克每立方米，13个县市年平均浓度均达标；阿坝州二氧化氮全州浓度均值为2微克每立方米，13个县市年平均浓度均达标；阿坝州PM10年平均浓度为38微克每立方米，13个县市政府所在地的PM10全州浓度均值为34微克每立方米，13个县市年平均浓度均达标；阿坝州细颗粒物全州浓度均值为17微克每立方米，13个县市年平均浓度均达标；臭氧全州浓度均值为118微克每立方米，13个县市日最大8小时滑动平均值的第90百分位浓度均达标；一氧化碳全州浓度均值为1.4微克每立方米，13个县市24小时平均第95百分位浓度均达标。 因此，茂县环境空气质量达标，属于达标区域。 二、地表水环境质量 本项目施工废水经过沉淀后回用，不外排，生活废水依托租用民房已有设置处置，项目地表水的评价等级为三级B。可采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据2018年阿坝州环境状况公报，岷江阿坝州流域22个监测断面水质达标率为100%，水质状况为优，因此项目所在区域水环境质量较好。 三、声学环境质量 （1）监测布点 表3-1 噪声监测点位设置一览表 点位编号 监测点位 备注 1# 1#项目西南侧150m居民处 连续监测2天，昼夜各一次 2# 2#项目东南侧150m居民处 连续监测2天，昼夜各一次 3# 3#项目东侧150m居民处 连续监测2天，昼夜各一次 4# 4#项目起点东北侧50m居民处 连续监测2天，昼夜各一次 （2）监测因子 等效连续A声级。 （3）监测时间、频率 2020年5月19日~20日，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测一次。 （4）监测结果 监测结果见下表。 表3-2 噪声监测结果（单位：dB(A)） 序号 监测点位 2020.05.19 2020.05.20 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 1#项目西南侧150m居民处 54.5 47.3 53.5 45.6 2# 2#项目东南侧150m居民处 52.9 47.3 55.7 46.5 3# 3#项目东侧150m居民处 52.9 46.2 54.5 45.3 4# 4#项目起点东北侧50m居民处 53.2 46.8 53.5 46.5 （GB3096-2008）2类标准 60 50 60 50 （5）评价标准 区域执行2类标准：2类标准昼间为60dB(A)，夜间为50dB(A)。 （6）评价结果 由上表可知，项目场界四周昼夜噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域标准。 四、生态环境 本项目所在地人类活动影响较大，项目所在地区无珍稀野生动植物、无大型及珍惜水生生物、无特殊文物保护单位。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目外环境关系 表3-3 项目外环境关系一览表 序号 名称 方位 距本项目边界距离/m 高差/m 功能 1 岷江 / 紧邻 0 水体 2 蓝店坡村居民 东 150 12 居民 3 南庄居民 东 150 10 居民 4 宗渠村居民 南 30 10 居民 5 恒通驾校练车场 西 97 0 企业 6 天强机电有限公司 南 114 0 企业 7 茂县垃圾王环保科技有限公司 北 50 0 企业 8 茂县伊特兰蒂大酒店 西 180 10 企业 9 茂县八一中学 北 240 10 学校 2、主要环境保护目标 环境空气：项目运营期大气环境保护目标为项目所在区域大气环境，应符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 地表水环境：建设项目评价区内的环境保护目标的地表水环境质量，应达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的III类标准要求； 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，其昼间按 60dB(A)夜间按50dB(A)执行。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境 类别 保护目标 方位 距离（m） 概况 保护级别 大气 蓝店坡村 东 150 约880人 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 南庄居民 东 150 约1200人 宗渠村居民 南 30 约150人 声环境 蓝店坡村 东 150 约880人 《声环境质量标准》（B3096-2008）2类标准 南庄居民 东 150 约1200人 宗渠村居民 南 30 约150人 水环境 岷江 / 紧邻 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 生态环境 陆生植被 / / / 可恢复区域全部绿化，并维护评价区生态协调性 鱼类资源 / / / 工程完工后，原有的鱼类资源及其生存环境不会发生明显变化

# 评价适用标准                                   （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，标准值如表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准(mg/m3) 项目 浓度限值 依据 小时平均 日平均 8小时平均 年均值 SO2 0.50 0.15 —— 0.06 (GB3095-2012)二级标准 NO2 0.20 0.08 —— 0.04 CO 10 4 —— —— O3 0.2 —— 0.16 —— PM2.5 —— 0.075 —— 0.035 PM10 —— 0.15 —— 0.07 二、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值如表4-2所示。 表4-2 地表水环境质量标准（mg/L） 指标 标准值 依据 pH（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准 COD ≤20 BOD5 ≤4 NH3-N ≤1.0 DO ≥5 TP ≤0.2 三、噪声 区域执行2类标准：2类标准昼间为60dB(A)，夜间为50dB(A)，标准值如下表所示。 表4-3 声环境质量标准（Leq：dB（A）） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 本工程营运期不产生废气污染物。《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）于2020年09月01日实施，项目施工时该标准已执行。本项目位于阿坝藏族羌族自治州，因此施工期废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1中的相关标准标准。 表4-4 项目大气污染物排放标准 污染物 施工阶段 浓度限值（ug/m³） 颗粒物 拆除工程/土方开挖/ 土方回填阶段 900 其他工程阶段 350 2、废水： 本工程营运期不产生废水污染物。施工期生活废水依托周边已有设施处理。施工期生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，标准值见表4-5所示。 表4-5 废水排放执行标准限值（单位：mg/L，pH除外） 污染物 pH COD BOD5 SS 石油类 氨氮 标准限值 6~9 500 300 400 20 / 3、噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表 4-6 施工期噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 标准值 70 55 4、固废 固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本工程为新建堤防工程，运营期无污染物产生，不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析                               （表五）

本工程为防洪治涝工程，建成后仅进行工程的维护和管理，无三废排放。因此，项目工程分析不考虑运营期。 一、施工期 1、施工期工艺流程简述 本工程属于防洪治涝工程，污染影响时段主要为施工期，其基本工序及污染工艺流程如下图所示。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 （1）导流围堰施工 ①导流标准 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）有关规定，确定导流建筑物级别为5级，相应的导流建筑物设计洪水标准为5~10年洪水重现期。由于本工程施工期较短，基坑淹没损失小，导流设计标准选用5年一遇洪水。 ②导流时段及导流方案 为减小导流规模和难度，导流时段选在枯水期，堤防工程相应5年1遇流量约为267m3/s。在枯水期施工，由于流量较小，河床开阔，大部分堤段在枯水期距主河床较远，施工时不需要修筑围堰即可满足干地施工条件；仅有少部分堤段施工时需筑岸边纵向围堰，在围堰防护下完成相应堤段工程，可直接利用开挖料填筑围堰。基坑采用排水泵进行强抽排水，分段施工。 ③导流建筑物设计 初步拟定围堰高度4m，可通过流量156.20m³/s＞导流设计流量126m³/s，故本次堤防围堰高度取4m，迎水面及背水面边坡1：1.5，围堰采用开挖砂砾石及外购料石回填，迎水面采用复合土工膜防渗处理。 ④基坑涌水 基坑涌水主要包括基坑积水、渗透水、降水以及废水等。本工程堤基渗透系数K平均4.42×10-2cm/s，属强透水层；按100m分段排水，排水强度为28m³/h；考虑采用IS150-125-250型水泵将水排除；水泵特性：IS150-125-250型水泵（Q=72m³/h，N=4kW，H=11m），满足要求。 基坑采用分段施工，分段收集。本项目设置一个沉淀池（10m3）对基坑涌水进行收集。沉淀后的上清液可用于洒水降尘。 （2）堤防施工 ①土石方开挖： 表层土开挖采用推土机，堤基开挖深度3～5m，采用挖掘机挖渣，自卸汽车运输，部分于堤前堆放，用于回填，其余部分用于堤后回填。 砂卵石开挖主要为堤防基础表土以下的基础开挖，采用液压反铲挖渣，自卸汽车运输；在开挖时，应组织好堤防回填范围，确保开挖料直接利用，避免二次挖运。 ②混凝土浇筑：外购成品商混，混凝土浇筑后应及时养护。 ③砂卵石回填：基础回填利用开挖弃渣料，用推土机直接推渣回填。堤后利用开挖弃渣料，直接或在临时堆放场用自卸汽车运渣回填，蛙式打夯机夯实。 堤体填筑料部分利用开挖料，当该堤段开挖料不足时利用料场开采料。均采用液压反铲挖，自卸汽车上堤卸料，推土机平场，人工洒水，振动碾碾压，分层厚度与碾压遍数由现场试验确定。 2、主要污染工序及环节 项目施工期按常规施工作业进行，施工期对环境造成的不良影响主要表现在土石方开挖填筑对生态环境的影响，施工期车辆行驶噪声、土石方开挖回填、车辆运输等环节产生的扬尘、汽车尾气及施工现场对沿线环境景观的影响。 施工期环境污染主要表现为以下内容： （1）废气：主要来源于土石方开挖填筑及车辆运输等环节产生的扬尘等，此外，施工过程中运输车辆和挖掘机械将产生汽车尾气、备用发电机运行时产生燃料废气等。 （2）废水：施工建设项目中，水污染源主要来自施工废水及施工人员生活污水。施工废水（基坑涌水、围堰施工废水）污染物以SS为主，车辆冲洗水污染物主要为SS和石油类，生活污水污染物以BOD5、COD、NH3-N为主。 （3）噪声：工程施工噪声主要来自开挖、填筑等施工活动以及施工机械运行、车辆运输等。经类比，施工噪声（如开挖、填筑等）强度在90dB（A）左右；工程施工运输车辆噪声最高达80dB（A），声源呈线形分布。 （4）固废：主要来自于施工过程中产生的部分施工废弃物和施工人员生活垃圾。 （5）生态影响：项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工占地、开挖等施工活动对土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失，同时会破坏部分动植物栖息地，引起动物迁徙，也会影响施工河段内的水生动植物。 表5-1 主要污染物产生情况一览表 类别 生产工序/产污位置 主要污染物名称 主要污染因子或废物类别 施工期 废气 施工过程 扬尘 颗粒物 汽车尾气 施工机械废气 柴油发电机废气 CO、NOx、未完全燃烧的HC 废水 基坑涌水 SS 车辆冲洗水 SS和石油类 围堰施工废水 SS 施工人员生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 噪声 设备噪声 等效连续A声级 固体废物 建筑垃圾 集中收集后及时清运到当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场堆放 地基开挖的土石方 堤后低洼及堤脚防冲回填 生活垃圾 当地环卫部门清运处理 3、施工期污染物排放及治理 （1）废水 施工期废水主要为员工的生活污水、施工废水，其中施工废水主要为基坑涌水、车辆冲洗水和围堰施工废水。 1）生活污水 本工程施工高峰期人员约270人，施工区不设置临时施工营地，租用依托附近居民住房。 根据《四川省地方标准用水定额》，不在工地内食宿，施工期工作人员生活用水标准按60L/人·d计算，产生的污水系数按0.8计，则生活污水产生量约12.96m3/d，本工程主体工程施工期为4个月，则整个施工期产生的污水量1555.2m3。污水中主要污染物为COD、NH3-N等，浓度分别为300mg/L、30mg/L，则施工工期（共计120天）内产生的总量分别为0.47t、0.047t。 2）施工废水 项目施工废水主要为基坑涌水，车辆冲洗水和围堰施工废水。本工程不涉及大型的机械维修，少量机械单位维修依托茂县县城内大中小维修企业。 ①基坑涌水： 基坑采用分段施工。项目设置一个沉淀池（10m3），收集基坑涌水，沉淀后的上清液用于施工区域洒水降尘，禁止施工单位排放施工废水，其沉淀后的上清液可用于洒水降尘。 ②车辆冲洗废水： 施工废水主要为机械施工车辆、运输车辆冲水等，主要污染物为SS和石油类，SS其浓度约1000~5000mgL，石油类浓度约为20~30mg/L，废水产生量约3m3/d。车辆冲洗废水主要为含油废水，施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，在施工工地设置1个隔油沉淀池(有效容积不得低20m3)，废水经隔油沉淀后用于洒水降尘，不外排。 ③围堰施工： 围堰施工过程中，会扰动河床，使少量底泥发生悬浮，悬浮的底泥物质在水流扩散等因素的作用下，在一定范围内将导致水质泥沙含量增大，水体浑浊度相应增加；施工围堰拆除时，围堰中泥浆废水排入水体也会造成SS在短时间内有所增大。围堰施工过程产生的含泥废水经沉淀后循环使用，不直接排入水体。 项目附近地表水体为岷江，为防止施工期对岷江造成污染。环评要求： 项目在施工过程中，应加强堆放材料的管理，禁止露天堆放，以防止雨水冲刷，造成含油污、含锈废水进入水体。 加强对建筑垃圾和生活垃圾的管理，生活垃圾使用垃圾桶收集，日产日清。严禁沿着河道进行堆放，严禁将其倾入河道中，及时清运。 加强临时堆土场的挡护措施，禁止将弃土方倾倒入到河道中，弃土方及时清运。 加强对施工废水的管理，严格按照环评提出的废水防治措施进行废水的治理，严禁将施工废水和生活污水排入岷江。 项目所在地涉及河流上游1.0km至下游10.0km范围内无饮用水源保护区和集中式饮用水源取水口存在，在采取相应的环保措施后，施工期废水不会对水环境产生污染影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。 （2）废气 本工程在施工期间对周围大气环境有影响的主要因素是：施工过程土石方开挖填筑、清淤恶臭、运输车辆汽车尾气及备用发电机废气。 1）扬尘 主要为施工开挖基坑、材料运输等工序产生的扬尘。施工开挖及运输扬尘： 扬尘的产生量与风速、湿度、渣土分散度、抓斗倾倒的相对高度及采取的防护措施等有关。 ①露天堆场风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1A（V50-V0）3e-1.023w 式中：Q—起尘量，kg/吨·年； V50―距地面50m处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s；W―尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下表。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（um） 80 90 10 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.17 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（um） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.201 2.614 3.016 3.218 3.82 4.222 4.64 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 根据类似工程施工现场实际调查资料，项目施工现场下风向50m处浓度为8.9mg/m3；下风向100m处浓度为1.65mg/m3；下风向150m处符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP二级标准日均值0.3mg/m3。其它作业环节产生的TSP污染影响可控制在施工现场50～200m范围内，在此范围以外可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP二级标准限值日均值。 ②动力起尘 动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)·(W/6.8)0.85·(P/0.5)0.75 式中：Q 一汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快， 扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表 5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 由上述可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 根据类似工程施工现场车辆运输引起的扬尘现场监测结果，土石方运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP二级标准限值日均值，运输车辆行驶产生的扬尘污染较严重。 扬尘防治措施： ①文明施工，定期对地面洒水，干燥天气适当增加洒水次数；湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对洒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫； ②在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘，车辆运输篷布加盖；在施工场地出口放置防尘垫；自卸车、材料运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线； ③禁止在大风天气进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石必须以毡布覆盖，不得有裸土，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填开挖土石方。 ④同时，施工单位还需严格按照四川省人民政府关于《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）和《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则(试行)》中扬尘污染管控要求，加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 2）汽车尾气及机械燃油废气： 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，它们对周围大气的影响程度取决于施工所在地区的大气扩散条件、施工强度、工地地形条件等诸多因素。备用发电机使用频率极小，且使用时间较短，属于间断性排放。 汽车尾气及机械燃油废气防治措施： 由于本工程施工机械较少，且工程区地形较为空旷，因此这部分废气产生量及其影响较小。在施工期间，应加强对机械设备和运输车辆的维修、保养，禁止其超负荷工作，施工车辆加优质合格燃料以减少燃油燃烧时污染物的排放量等，做好施工周围道路交通组织工作，保障周围道路顺畅，避免因施工而造成交通堵塞，防止因此而产生的废气怠速排放量。发电机烟气经自带的消烟除尘设施处理后达标排放。采取以上措施后对周边环境影响不大。 （3）施工期噪声 施工期的噪声主要来自开挖、填筑等施工活动以及施工机械运行、车辆运输等， 5m处声源强度见下表。由于在施工过程中，有大量的设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大的变化，很难计算其确切的施工场界噪声。各施工阶段的噪声源详见下表。 表 5-4 项目主要设备噪声源强 序号 机械类型 距离 源强dB（A） 1 推土机 5m 76.02 2 挖掘机 5m 76.02 3 打夯机 5m 71.02 4 载重机 5m 76.02 5 发电机 5m 71.02 6 振动碾 5m 62.02 防治措施： 本工程施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，一般居民能够理解和接受。施工单位应采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。具体措施为： ①在施工开始前，建设单位必须进行施工公示，让施工场地周围声敏感对象对工程有所了解，明白工程施工对他们的影响是暂时的，以求得他们的理解和支持； ②合理安排施工时间，杜绝夜间（22:00~6:00）施工，禁止高噪声设备午间施工（12:00~14:00），如工艺要求必须夜间施工时，必须先向环境保护主管部门申请同意，并公告附近居民； ③降低设备声级，在施工机械上尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械， 固定设备应尽量设置在施工工棚内、固定设备安装减震垫，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态； ④降低人为噪音，按照规定操作机械设备，在装卸材料过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音。 ⑤施工运输车辆按照有关部门同意的运输路线行驶，运输时间应避开居民进出高峰期、午休和夜间，同时限速行驶，限载管理、禁止鸣笛。 （4）施工期固废 本工程产生的固体废物主要来自于施工过程中产生的部分施工废弃物和施工人员生活垃圾，本工程不涉及大型的机械维修，少量机械单位维修依托茂县县城内大中小维修企业，项目无废机油产生。 ①弃方 本工程土石方开挖总量13.58万m3，土石方填筑量5.88万m3。工程多余开挖料用于堤后低洼及堤脚防冲回填。因此本项目无需设置弃渣场。 ②施工废弃物 施工中产生部分废弃建渣，施工期共产生约1.0t，统一收集后，运送至指定建筑材料消纳场。 ③生活垃圾 本工程施工高峰期施工人员共270人，施工期生活垃圾最大产生量共计16.2t（以0.5kg/d•人计）。施工人员生活垃圾袋装收集后运至茂县县城垃圾收集点，由环卫统一清运。 （5）施工期生态环境 本工程主要生态环境影响是施工过程中占地对植被的破坏、水土流失以及对水生动植物、陆生动植物的影响。 1）工程占地影响 本工程治理范围涉及的永久征地面积为31.5亩，不占用基本农田。由于工程施工需要，需要设置施工临时堆料场、施工工区以及施工便道等临时占地设施，共计施工临时占地面积14.05亩。项目沿河两岸的施工占地，使当地的植被遭受破坏、土地被侵占，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生变化，裸露的地面被雨水冲刷后造成水土流失。由于临时占地数量较小，影响是短暂的。且占用仅为施工期，待施工结束后，及时复垦、平整，恢复地面植被，以减轻对该区域的生态环境影响。经过清理、整治，基本可恢复其原有功能，临时占地对土地利用功能的影响相对来讲是较小的。故环评要求工程建设必须注重生态环境保护措施的实施，待施工束后，及时对临时占地进行迹地恢复，迹地恢复物种要求为本地物种，不得引进外来物种。 2）土石方挖填 本项目土石方开挖主要来源于堤身堤脚开挖、建筑物基础开挖以及表土剥离；土方回填主要为堤防回填及绿色覆盖。根据建设方提供资料，本工程土石方开挖总量13.58万m3，土石方填筑量5.88万m3（实方）。工程多余开挖料用于堤后低洼及堤脚防冲回填。本工程无需设置弃渣场。 项目的挖、填方作业的雨季施工也将会造成局部地段的水土流失。施工过程中产生的水土流失，会导致附近水体的沉积物淤积，使河水浑浊。雨季施工应采取以下措施： ①四周设置排水沟，并在雨季来临前进行疏通检查，保证排水通畅； ②大雨大风后，及时对脚手架等机械设备进行检查，检查无误后方可继续使用； ③所有机具的配电箱、电机等均应有防雨罩、接地和漏电保护装置； ④雨天不得进行防水施工； ⑤砼浇筑应尽量避免在雨中进行，若中途遇雨，则应立即进行覆盖已浇砼，并继续浇至规定施工缝位置。 3）植被损失及对动物生存的影响 施工临时占用地使土地的植被遭到破坏，地表裸露，从而使地区的局态结构发生一定变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部生态系统的稳定性。 本项目经过区域主要为河滩地、村落、城市建设用地，河道两侧的现有植被主要为林木、荒草，经调查。在评价范围内没有古树名木。因此木工程建设不会对沿线植被产生长远坏性影响。 项目工程区基本不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徙，因此，只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 4）对水生生态的影响 施工期的涉水工程会产生水中悬浮物浓度升高，是周围水体环境质量变差。从水生生态学角度来看，水中悬浮物浓度增大，导致水体透明度降低，影响藻类的光合作用，从而使浮游植物生物量下降，影响生态系统食物链的传递，进而影响整个生态系统。但是项目施工期较短，对水生生态影响时间较短，水生生态环境在施工期结束后会逐渐恢复。因此项目对水生生态影响较小。 （6）水土流失 1）水土流失来源 ①临时工程布设等施工活动，使自然植被遭到破坏，造成一定的地表裸露，地表土壤失去保护，遇到暴雨容易产生径流冲刷，从而使土壤不断遭受侵蚀，导致土层变薄，养分流失，土地生产力下降。裸露边坡，如不采取护坡等有效防护措施，将可能造成局部的滑坡和滑塌等流失现象，影响工程安全。 ②与河道相交处，涉水施工，会对水体造成一定的扰动。 ③施工活动将扰动地表，破坏植被、土壤结构组成，使土壤抗蚀性能降低，容易加剧风力侵蚀，产生风蚀危害。工程建设对局部地表开挖，强烈扰动了地表，破坏了原有的生态系统，将使自然景观遭到破坏；随之水土流失的加速发展和面积扩大，如不加以控制将直接破坏局部区域水土资源，恶化局部生态环境，导致生态失衡。 ④各种机具车辆碾压、施工人员践踏及土石堆放，都会造成植被破坏和水土流失。 2）水土保持措施 根据各水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定该工程各防治区的防治重点和措施配置。结合已实施的、主体设计中具有水土保持功能的措施，补充、完善水土保持措施。按照水土流失防治的常态化要求，提出项目运行过程中的水土保持管护要求，按照永久措施和临时措施相结合、工程措施和植物措施相结合的原则，拟定水土流失防治措施体系及总体布局。水土流失防治措施体系详如下。 主体工程 ①植物措施 植物措施采用灌草结合绿化，表土回覆后，对临时占地中的林地和未利用地部分实施灌草结合绿化措施，其中灌木选用黄荆，草种选用高羊茅和狗牙根。 黄荆选用2年生苗，高1~1.5m，种植密度为3300株/hm²。 高羊茅和狗牙根选用合格品，发芽率不低于85%，采用1:1混播，播种量为80kg/hm²。 ②临时拦挡 主体工程设计本着“先挡后弃”的原则，在堆土范围线周围堆筑编织土袋作为临时拦挡措施，编织土袋高0.5m，厚0.5m，土袋按“一丁两顺”搭放。 ③临时遮盖 为防止其施工过程中遇暴雨，地表受径流冲刷，产生较大的水土流失，因此要求在遇暴雨前对其采取临时覆盖措施，防雨布重复利用。 施工临时道路区 ①临时排水沟 工程所处地段施工场地比较开阔，场内交通及施工设施等易于布置。部分地段须新建道路，使工程各施工区、施工企业仓库、料场连接起来，计划沿堤线新建施工临时道路2.0km，采用砂砾石路面，宽3.5m，适当位置设置会车道。施工临时道路与现有公路相连接，使场外，场内交通畅通。 在临时道路内侧布置临时排水沟，采用M7.5浆砌卵石排水沟，矩形断面，平均衬砌厚度25cm，长372m。根据场地目前排水条件，排水沟末端接入岷江。 由于施工临时道路使用完毕后将进行迹地绿化，因此后期在进行迹地恢复土地整治时，将排水沟全部填埋以便迹地恢复。 ②临时沉砂池 由于该项目各处沿临时排水沟每隔200m以及末端布置1座临时沉砂池。临时沉砂池采用浆砌卵石衬砌，平均衬砌厚度25cm，具体尺寸为L×B×H=2.0m×1.5m×1.0m。共布置2座临时沉砂池。由于后期各处施工临时道路将进行迹地恢复，为便于迹地恢复，届时将临时沉砂池全部填埋。 施工生产区 ①截排水设施 参照临时道路区排水沟设计与计算方法，此处截排水沟采用矩形断面，并用M7.5浆砌石衬砌，衬厚30cm，衬砌后过水断面底宽0.3m，深0.4m，底坡为1%，排水沟总长度230m。 ②临时沉砂池 沿临时排水沟每隔200m布置一座沉沙池布置1座临时沉砂池。临时沉砂池采用浆砌卵石衬砌，平均衬砌厚度25cm，具体尺寸为L×B×H=2.0m×1.5m×1.0m。共布置2座临时沉砂池。由于后期各处施工场地将进行迹地恢复，为便于迹地恢复，届时将临时沉砂池全部填埋。 临时堆料场 参照临时道路的布设方案，临时排水沟长552m，临时沉沙池布置3个。项目水土流失防治措施一览表如下。 表5-5 项目水土流失防治措施 序号 防治分区 措施类型 防治措施 备注 1 主体工程区 工程措施 表土剥离、排水管、表土回铺 主体工程 临时措施 临时拦挡、防雨布遮盖 主体工程 植物措施 绿化 主体工程 2 施工临时道路区 工程措施 表土回铺 主体工程 植物措施 混播植草 水保工程 临时措施 浆砌卵石排水沟、浆砌卵石沉砂池、临时拦挡 水保工程 3 施工工区 工程措施 表土回铺 主体工程 植物措施 混播植草 主体工程 临时措施 浆砌卵石截排水沟、浆砌卵石沉砂池、临时拦挡 水保工程 4 临时堆料场 工程措施 表土回铺 主体工程 植物措施 混播植草 主体工程 临时措施 浆砌卵石排水沟、浆砌卵石沉砂池 水保工程

# 项目污染物产生及预计排放情况                  （表六）

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放，少量 | 达标排放 |
|  |  | 机械废气 | SO2、NOx、TSP | 无组织排放，少量 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 基坑排水 | SS | / | 不对附近地表水体产生不利影响 |
|  |  | 机械车辆冲洗废水 | 石油类、SS | 石油类：50mg/L | 经隔油、沉淀处理后回用 |
|  |  |  |  | SS：3000mg/L |  |
| 固体 废弃 物 | 施工期 | 施工废料 | 少量 | 运送至指定场所 |
|  |  | 生活垃圾 | 16.2t | 环卫部门处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械噪声 | 最大约为90dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态环境影响： 1、项目主体工程、施工临时设施占用土地，导致土地利用形式的改变的同时，也对被占土地的地表植被造成一定的破坏。但项目临时占地范围内为主要为河道管理范围，有少量的内陆滩涂地，不占用基本农田，项目施工结束后将对施工迹地进行恢复，所以项目对植被破坏的影响较小。 2、在工程建设用地范围内，由于施工开挖，不同程度的对原地貌形态、和地表植被造成破坏，降低或丧失了其原有的水土保持功能。施工期采取了严格的水土保持措施，减少了原地貌形态和地表植被的破坏，在施工完成后对施工迹地进行了植被恢复。 项目建成后，因洪水冲刷造成的水流失将大大减小。 |

# 环境影响分析                                  （表七）

一、施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 A、水文情势影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018）有关规定，本项目属于水文要素影响型建设项目，本项目不涉及饮用水源保护区，项目工程水体扰动水底面积小于0.2km2，因此本项目地表水评价等级定为三级。 （1）施工导流对水文情势的影响分析 本项目施工导流工程安排在枯水期，大部分河堤堤基均位于枯水期水位以上，故项目施工中无需拦断河流，也无需全线修筑围堰，只需对位于枯期设计水位以下的部分河堤段，结合地形条件布置围堰。此导流方式的围堰工程量小，所围护基坑抽排水量小，并能适应分段施工的总体布置要求。因此，施工导流期间仅导致局部河段变窄，河水能通过另一半正常流动，不会影响下游河段的流量过程，对下游水文情势基本无影响。 （2）河宽的变化 本工程建设完成后本项目河段河宽基本无变化。 （3）流量的变化 本工程对局部河段进行改造，工程不从河道引水，总体上不会减少河道的流量。 （4）水位的变化 河段水位基本不变。 （5）水面积的变化 工程实施基本不改变河道过水断面、河道形态，工程涉及水体的水体面积基本无变化。 B、地表水环境影响分析 （1）涉水施工对河水水质影响分析 围堰施工的过程中，会扰动河床，使少量底泥发生悬浮，悬浮的底泥物质在水流扩散等因素的作用下，在一定范围内将导致水质泥沙含量增大，水休浑浊度相应增加；由于安排在枯水期开挖，涉水施工较少，对河流的影响有限。另基坑渗水通过潜水泵抽至沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不会对河流水质造成不利影响。施工围堰拆除时，围堰中泥浆废水排入水体也会造成SS在短时间内有所增大。围堰安排在河流枯水期进行，且围堰工程段较少，围堰施工对水质的影响时间和范围是有限的，随着施工期的结束，该类污染因素也随之消除。 围堰基坑排水来自用堰渗漏水和降水，会影响河水水质，枯水季节施工期间，基坑排水多数为渗漏水，洪水季节，基坑排水以降水为主，围堰基坑排水对SS 的影响较轻微。 类比资料同类项目，涉水开挖时在下游1000m左右时远低于评价标准，基本恢复河流的本底水平。 （2）施工废水对地表水影响分析 施工期会产生各类污水，主要包括施工人员产生的生活污水及施工生产废水，主要含COD、 BOD5、氨氮、SS 等。 工程建筑施工产生的生产废水，主要来源于施工运输车辆的冲洗废水、基坑排水，该废水中主要含泥砂等，悬浮物浓度较高，PH值呈弱碱性，有些废水还带有少量的油污。建设单位通过在施工场地修建临时沉淀池，将施工废水经沉淀处理后全部循环使用，不外排。露天停放的施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水。其主要污染物为BOD5、COD、石油类，此类废水量较少，环评要求在施工机械的停放和维修点设置简易小型隔油沉淀池，降沉去油污后重复利用，不外排，生产废水对水环境影响较小，并且随施工结束而结束。 生活污水及污染物排放量均不大，施工生活污水主要为粪便污水，施工生活污水处理不当也会对周围水体造成一定的污染。本项目不单独设置施工营地，施工人员住宿周边民房，施工人员产生的生活污水通过租住民房现有生活污水处理设施处理，不直接外排。 综上，本项目施工期对项目区域的水环境有一定的影响，随着施工活动结束，影响将消除，项目施工期废水废液循环使用，不外排。在采取相应的环保措施后，环评认为，项目施工期产生的各类废水均能得到合理有效的治理，不会对工程影响区域的水环境产生明显影响。 C、地下水环境影响分析 （1）地下水水文影响分析 本项目属于河湖治理及防洪设施工程建筑，属非污染生态类型项目，工程内容不涉及隧道、地道工程、桥涵工程。场地地下水主要受大气降雨和地表径流补给，地下水水位具随季节呈动态变化特征。地下水埋深2~4m。工程挖方量较少，不会造成地下水的大面积流失。项目施工期是暂时的，挖方路段暂存的局部地下水流失在施工期结束后能得到恢复。 因此，工程的建设对区域地下水水位的影响较小，项目建设不会引起区域地下水水位的下降，不会因工程的建设而引起区域地下水文地质问题。为尽可能减小项目对区域地下水环境的影响，评价要求，在施工过程中应切实贯彻“防、排、截、堵结合，以堵为主”的施工理念，减少局部地下水的流失。 （2）地下水水质影响分析 在项目施工期，可能影响地下水水质的因素主要是施工过程中的各种废物、油污以及泥浆下渗进入地下水，对地下水水质产生影响。 ①施工场地内堆放的各种建筑材料、施工废弃物以及机械漏油在雨水的冲刷下可能导致污染物下渗进入地下水，造成地下水污染。但该部分油污较少，且容易浮于泥浆之上而被带走，因此，在防范得当的情况下，油污和各种废料对地下水产生的影响较小。 ②堤身堤脚开挖以及表土剥离需要挖方，在开挖过程中可能涉及到地下水含水层，施工污染可以直接进入地下水含水层，造成地下水污染。本项目深挖段较短，且挖深较浅，在严格对局部地下水水质产生的影响较小，其影响是可以接受的。 为降低项目施工对地下水环境的影响，应采取以下措施： ①在施工过程中，要注意做好施工前期的水文地质勘查工作，搞清线路区存在的土壤、含水层类型、含水层分布，通过制定有效的工程施工措施截断与孔隙水可能发生的导水通道。 ②在开挖过程中，若遇到地下水漫至开挖基础层表面；应暂停施工，搞清地下水漫出的原因，并制定相应的应急方案，防治地下水漫流造成的水土流失。 采取以上措施后，可有效避免因项目施工对地下水造成破坏而导致的环境影响。 因此，本项目施工期对区域局部地下水环境产生的影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自土石方开挖、填筑、料场取土、作业及车辆运输。施工中土石方开挖、料场取土等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放，车辆运输及施工设备运行产生的扬尘和废气，排放方式为无组织排放。 扬尘量的计算与诸多因素有关，其中施工方式和施工现场的自然条件的影响最大。起尘量公式如下： Qp=M×K 其中：Qp：起尘量； M：抓土总量； K：经验系数，起尘率（不考虑防护措施） 类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，最大扬尘量约为装卸量的1%，在采取一定的防护措施和土壤较湿时，扬尘量约为装卸量的0.1%。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少80%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。具体见表7-1。 表7-1 预计扬尘结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m 扬尘小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.251 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 此外，施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 为减少项目施工对周边环境的扬尘污染影响，环评要求项目施工时必须严格执行以下措施： ①施工原材料场地堆放整齐，水泥等容易产生粉尘的物料在临时存放时必须采取防风遮盖措施； ②每个施工区段配备1台洒水设备，注意洒水降尘； ③料场在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，采用洒水等措施，减少扬尘污染； ④临时堆放的土方表面要经常洒水保持一定湿度。 ⑤工程施工拆迁建筑垃圾及时清运。 ⑥出入门口应配备车辆清洗设备和人员。应落实人员和措施保持道路及场地清洁，车辆行驶时无明显扬尘。 ⑦从工地卸料后均应对车辆进行冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路、杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。严格实施密闭运输，车辆要及时冲洗。 ⑧进入施工现场的运输车辆应低速、限速行驶，减少扬尘产生量。 ⑨施工区域要设置围栏，以减小扬尘对附近敏感点的影响。 工程区环境空气本底质量较好，工程分布分散、施工区地势开阔、大气扩散条件较好，项目距离环境保护目标较远，加之粉尘污染具有局部性和间歇性的特点，因此施工粉尘及交通扬尘对整个施工区的环境空气质量和居民不会产生较大影响，这些施工期产生的环境污染是间歇性、暂时的，一旦施工结束，由施工而造成的粉尘及扬尘污染会随之结束。 （2）机械废气 根据施工组织设计，本工程主要施工机械设备有挖掘机、推土机、自卸汽车、装载机等，施工机械使用柴油、汽油，燃油机械产生的废气中含有TSP、NOX等污染物。为减少机械废气对周边环境的影响，要求施工单位加强机械车辆维护管理，定期对燃油机械和车辆进行检修维护，使用合格燃油，燃油机械和车辆必须保证在正常状态下使用，保证废气达标排放。 由于本项目大部分施工处比较开阔，空气流动条件好，项目距离环境保护目标较远，且施工机械废气排放量较小，因此，施工机械废气排放对当地大气环境和居民影响较小。 3、声环境影响分析 本项目建设期主要噪声源是各类施工机械设备以及运输车辆，根据本项目各工程特性，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB(A)。 声源噪声衰减预测模式如下： 式中：Lp——距声源r（m）处声压级，dB(A)； Lp0——距声源r0（m）处声压级，dB(A)； r——距声源的距离，m； r0——距声源1m； ——各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。 根据噪声源衰减公式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见下表7-2。 表7-2 各种施工机械在不同距离处的噪声值 序号 机械类型 不同距离处的噪声值dB（A） 5 10 20 40 60 80 100 150 200 1 推土机 76.02 70 73.98 57.96 54.55 51.94 50 46.48 43.98 2 挖掘机 76.02 70 73.98 57.96 54.55 51.94 50 46.48 43.98 3 打夯机 71.02 65 58.98 52.96 49.44 46.94 45 41.48 38.98 4 载重机 76.02 70 73.98 57.96 54.55 51.94 50 46.48 43.98 5 发电机 71.02 65 58.98 52.96 49.44 46.94 45 41.48 38.98 6 振动碾 62.02 56 49.98 43.96 40.44 37.94 36 32.48 29.98 根据上表的预测结果，建设项目施工期各施工机械所产生的噪声在40m处约为43.96—57.96dB(A)之间，基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准的要求；在200m处约为29.98~43.98dB(A)之间，各设备噪声基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准的要求。 本工程在河道两岸200m范围内分布有居民保护目标，距离本项目较近，预计施工噪声不能达到施工厂界噪声限值，工程施工将会对周边居民造成不良影响。施工期噪声对环境的影响虽然是短暂的，但这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响，为确保工程施工不会对区域内居民的生活、休息造成干扰，应采取如下噪声污染防治措施： ①施工开始前，建设单位应进行公示，告知施工周边的住户等，与其进行有效沟通，取得周围住户等的理解，同时在现场张贴通告和投诉电话； ②通过合理安排施工运输路线，运输车辆路线应尽量避开人群积聚地区； ③合理安排施工时间，夜间22:00-6:00禁止高噪产工序施工；应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛； ④通过选用低噪声的施工机械和施方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，降低其辐射声级； ⑤在敏感点附近施工时，设置临时隔声围挡； ⑥项目尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应加强对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生。 ⑦按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。 ⑨各施工点要根据施工期噪声监测计划对施工噪声进行监测，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工进度。 ⑩高噪声源作业活动如打夯机、钢筋加工等的噪声影响范围较大，施工期需要合理安排施工作业时间，特别对于靠近敏感点的施工作业应避开在夜间（晚10:00～早6:00）。 综上所述，项目施工噪声对区域声学环境质量影响是不可避免的，但噪声影响会随着施工的结束而消失，总的来说，其对周边声学环境质量及周边保护目标居民影响较小。但建设单位在严格执行本环评提出的各项噪声治理措施、确保施工场界噪声实现达标外排的前提下，其施工噪声影响不明显。 4、固体废弃物影响分析 本工程施工期产生的固体废弃物主要为施工弃土、施工人员生活垃圾和施工废料。 （1）施工弃土 本工程土石方开挖总量13.58万m3，土石方填筑量5.88万m3。工程多余开挖料用于堤后低洼及堤脚防冲回填。本工程不设置弃渣场。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾总产生量约为16.2t，施工期施工人员生活垃圾集中袋装收集后交由环卫部门统一进行处置。 为减少项目生活垃圾对周边环境的影响，环评要求项目施工时在施工区设置垃圾箱，垃圾箱需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生；设专人定时进行卫生清理工作，委托当地环卫部门进行定期清运，集中收集后将施工生活垃圾就近运往附近城镇垃圾处理场处理。在采取以上措施后，工程产生的生活垃圾不会对周边环境造成污染。 （3）施工废料 项目施工废料运送至指定的建材消纳场。 综上所述，项目所有固废处理措施有效可行，项目固废均得到有效处理，施工临时弃土、施工废料、生活垃圾严禁倒入地表水体内，对于地表水保护目标岷江的影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）工程占地影响分析 本工程治理范围涉及的永久征地面积为31.5亩，不占用基本农田。由于工程施工需要，需要设置施工临时堆料场、施工工区以及施工便道等临时占地设施，共计施工临时占地面积14.05亩。占地将导致植被破坏、河滩地退化等不利影响，对当地农业会造成一定的损失。施工结束后复耕，短期内土壤生产力可能还会下降。但在采取占地补偿和复耕等措施后，占地对土地资源的影响是可以接受的。 为减少项目施工对周边生态环境的影响，环评要求项目施工时必须严格执行以下措施：施工时，要对工程占地进行严格管理，不准擅自扩大临时施工场地，避免增加对地表植被的破坏。对施工弃土及早处理，尽快实施土地的复垦，也可以边堆边复，使土地尽快恢复生产力，避免由于人为耽搁加剧水土流失。 ①取土区采取复垦措施，复垦的方法是：先将表层土清理堆放一边，取土完成后，采用工程弃土或外河滩地土回填，将弃于一旁表层土覆盖在表层，平整翻松，并根据取土区周边沟渠道路现状恢复取土区田间灌排沟渠、耕作道路，同时要恢复修建临时占地取土区对外灌排沟渠的连接，以保证取土区复垦后能满足河滩地灌排的基本要求，保障复垦还耕措施的落实。 ② 对于临时占地，要求在结束后清理剩余材料，可以先种植一些浅根性草本植物进行先期绿化，然后复耕，也可以清除硬化表层，复填其它疏松土壤，然后复耕。应注意在复耕土壤上增施肥料，可以加快植被恢复。 ③避免超计划占用林地、河滩地，禁止乱砍乱伐，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。形成的裸露土地，需及时覆土，弃土、填土应尽量结合填坑、修路，避免增加临时占地。 ④施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识；禁止施工人员捕猎蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动。加强施工管理与监理，优化施工设计，尽量减少施工占地及施工活动对野生动物栖息地的破坏。 ⑤工程建设中，取弃土要综合考虑，填控应相互结合，以减少施工中的弃土量；合理布置弃土的位置、范围等，尽可能减少破坏地貌植被的面积，保持原有生态环境，尽量避免破坏野生动物栖息地。 ⑥本工程施工活动主要集中在河岸带，在施工过程中应尽量减少对河岸带植被的破坏，施工完成后，应及时对破坏的河岸带植被进行修复，维护近岸的水生生态环境。 ⑦项目建设范围内虽无珍稀濒危水生生物，但在施工期也应制定水生生物保护规定，使施工人员在施工过程中能自觉保护水生动物；严禁施工人员在施工水域附近进行捕鱼、猎捕水禽或从事其它有碍水生生态环境的活动，一旦发现珍稀水生动物，应及时进行保护和上报。 ⑧在实施与河道水体直接接触的工程时，应尽量采取逆水流方向施工的施工方式，减少悬浮物的产生量；合理安排施工季节和施工强度，在水体流动缓慢季节时，可适当加大施工强度；对产生河道悬浮物的污染影响应进行监测，如污染严重应考虑在施工段筑坝围堰施工，避免水体浑浊对水生生态产生影响。 项目区域内无珍稀动植物，在采取上述措施后，不会减少项目区域内种植物种类，动植物减少数量较少，项目施工对周围生态系统的扰动将大幅度降低，基本可以恢复施工前生态环境，同时，随着河岸带内天然植被生长状况的改善，能够加固堤岸，降低径流速度，减少洪水破坏力，滤掉一些沉淀物和营养物质，对河流水质也有一定促进作用。 6、水土流失影响分析 根据本项目的实际情况，本项目在建设过程中水土流失主要发生在项目建设区施工期土方开挖、填筑过程中扰动原地貌，造成土体结构疏松，使其水土保持功能降低或丧失，加剧了区域内水土流失的发生和发展。 （1）预测单元 水土流失预测范围为项目建设用地内直接对地表及植被形成扰动和破坏的范围。结合本项目建设目标和工程设计方案，项目现状主要道路及硬化未硬化，景观绿化区域未进行种植土回覆，工程开工后主要进行主体建筑修建、绿化区及临时道路区、施工生产区、堆料场，占地面积合计为45.55亩。 本方案对施工区域进行预测，经统计，本项目水土流失预测范围施工区域面积为45.55亩，其中永久占地面积为31.5亩，临时占地面积为14.05亩。调查分区为主体工程区31.5亩、临时道路区2.02亩、施工工区2.25亩，临时堆料场9.78亩。 （2）预测时段 根据规范并结合工程实际情况即项目施工准备期为1个月，在水土流失预测时将施工准备期和施工期合并为一个时间段。水土流失调查、预测时段分为施工期和自然恢复期三个时段。 该项目主体工程施工期为4个月（2020年11月～2021年4月），未跨越雨季，因此预测时间按0.5年计。由于项目区多年平均降水量为488.9m，多年平均蒸发量1496.7mm，属干热河谷区，考虑到植物措施需要约2年左右才能完全发挥作用，因此自然恢复期预测时间按2.0年计。 （3）预测方法 对根据工程建设区地形地貌，结合新增水土流失产生的机理拟采用经验公式法分析预测其水土流失量，其计算公式为： 式中：Ws——工程占地新增水土流失量（t）； Fi——各预测单元扰动、占地面积（km2）； Ms——预测单元原地表水土流失平均侵蚀模数（t/km2）； Mo——预测单元扰动破坏后土壤平均侵蚀模数（t/km2）； Ti——预测时段（a）； n——预测单元；i=1，2，.....，n。 （4）水土流失量 根据水土流失预测结果分析，本项目建设可能产生的土壤流失总量约为7319.1t，其中施工期流失量为318.4t，围堰流失量为7001.1t。 （5）水土流失防治标准 本工程属建设类项目，根据《四川省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》，本工程所在区域在“三区划分”中属四川省水土流失重点治理区，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）确定本工程水土流失防治标准为建设类项目二级标准。 （6）水土保持措施 根据水土流失防治分区和水土保持措施体系，针对工程建设生产过程中各防治分区的水土流失情况，因地制宜地布置水土保持防治措施。结合工程布局及施工特点，将本项目的水土流失防治责任范围分为4个区：主体工程区和施工临时道路区、施工工区、临时堆料场，具体措施见工程分析。 表7-3 水土流失防治措施总体布局表 序号 防治分区 措施类型 防治措施 备注 1 主体工程区 工程措施 表土剥离、排水管、表土回铺 主体工程 临时措施 临时拦挡、防雨布遮盖 主体工程 植物措施 绿化 主体工程 2 施工临时道路区 工程措施 表土回铺 主体工程 植物措施 混播植草 水保工程 临时措施 浆砌卵石排水沟、浆砌卵石沉砂池、临时拦挡 水保工程 3 施工工区 工程措施 表土回铺 主体工程 植物措施 混播植草 主体工程 临时措施 浆砌卵石截排水沟、浆砌卵石沉砂池、临时拦挡 水保工程 4 临时堆料场 工程措施 表土回铺 主体工程 植物措施 混播植草 主体工程 临时措施 浆砌卵石排水沟、浆砌卵石沉砂池 水保工程 7、水生生态影响分析 在基础施工过程中，需修筑围堰，施工作业时，水体会受到扰动，影响水生生物的栖息环境，或将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线；破坏河滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生生物的觅食，附近浮游生物被驱散，整体生物量下降。 ①对鱼类饵料生物的影响评价 A、对浮游藻类和水生维管束植物的影响 围堰修筑作业过程中，河道边滩底部翻起的泥沙会使河水变浑浊，透明度下降， 影响了浮游藻类及维管束植物的光合作用。这必然使浮游藻类及水生维管束植物的生物量及种类数量降低，水域初级生产力降低，这将导致以浮游藻类为食的滤食性鱼类、以浮游藻类为开口饵料的多种鱼类的仔鱼及以水生植物为食的草食性鱼类（如草鱼等） 出现饵料短缺。 施工作业产生的各种噪音会使活动能力较强的丝藻、衣藻等鞭毛藻类产生应激而逃匿，其生物量将会一定程度的降低。施工作业会改变河流的水流缓急情况， 使得适应缓流型和适应急流型的藻类群落分布发生较大的变化。 B、对浮游动物的影响 浮游动物的活动能力较弱，个体相对较小、种类较多，很多种类都是鱼类优良的天然饵料。挖掘机作业会使河水悬浮物增多，浑浊度增加，溶解氧下降，势必阻碍浮游动物的呼吸，对其生长繁殖产生不利影响。由于水体的浑浊度增加，透明度下降， 浮游藻类的生物量减少后，也会造成以藻类为食的浮游动物种群密度大幅下降。施工作业产生的各种噪音会使活动能力较强的纤毛虫、轮虫等浮游动物产生应激而逃匿，将降低少量生物量。 C、对底栖动物的影响 底栖动物是沿水底生活的，而且很多种类都是鱼类优良的天然饵料和环境指示物种。围堰的修筑、拆除等作业将对底栖动物的生存和繁衍造成严重影响。挖掘等作业活动会翻动河床底质，直接破坏底栖动物的生境，将会极大减少底层鱼类的饵料来源。 D、对鱼类的影响 根据调查，本工程堤坝及连通工程位于茂县县城中心及县城边缘地带，建设区域涉及到的岷江水体中的鱼类资源最主要的为鲤形鱼类、鲶形鱼类，不涉及受国家保护的珍稀鱼类。本工程施工时对该河段产生较大的扰动，但本工程的扰动范围仅限于本工程建设范围，而且本工程涉及的河段较短，影响河道段不存在洄游性鱼类的产卵场、索饵场、越冬场。施工区域相对于整个河流范围是很小的，河中的鱼类等水生生物在受到惊扰后会迁移到其它河段，待施工结束后，随着环境的恢复，这些水生生物会再迁移回来，另外，本工程选择在枯水期进行施工，对河流的扰动相对较小。因此，本工程建设对水生生物影响不大。 综上所述，本项目的施工对岷江水生生态环境影响是短暂的、可逆的。施工期对附近水体的水生生态系统不会产生明显的影响。 二、营运期环境影响分析 本项目运营期无废水、废气、固废、噪声的产生，营运期对社会环境具有正效益，本项目不进行营运期环境影响分析。 三、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）环境管理目标 通过制定系统科学的环境管理计划，使本工程的建设和营运符合国家有关环境保护的法律法规，严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时竣工验收的“三同时”规定。 通过实施环境管理计划，力图将本工程的建设和运营对环境带来的不利影响减轻至最小程度，使项目建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 （2）环境管理计划 设计阶段，建设单位应按国家有关规定，根据环境影响报告书中提出的环保措施进行环保工程设计，管理部门、建设单位、环保部门专家审查环保工程设计方案，并按交通基本建设程序报批。 招标阶段，建设单位应将环保有关内容编纳入招投标文件合同，承包商在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款；建设单位营运期管理部门应配备1~2 名专职人员负责施工期的环境管理工作，以施工期、营运期的保护目标为重点。 2、环境监测 （1）环境监测目的 环境监测是环境保护工作的基础。制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，了解区域环境污染状况，掌握环境污染动态变化规律，积累长期环境监测数据，评价各项污染减缓措施的有效性，验证环境影响预测的准确性，为项目的环境管理和环境质量的后评估提供依据。 （2）施工期监测计划 本项目在施工期间对周围环境的影响主要为噪声、运输车辆扬尘及尾气、施工场地生活废水。常规监测应采取定点和不定点、定时和不定时及随机抽检相结合的方式，施工期还应根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整等。具体见下表。 表7-4 施工期环境监测计划一览表 监测地点 监测项目 监测频次 监测历时 实施机构 施工场地 粉尘 施工期内每季度一次 每次连续18h 监测单位 施工作业点60m范围内有敏感点的施工现场 噪声 每季度一次 昼夜各一次 监测单位 四、环境效益分析 1、环境效益 本工程的实施，为当地防洪创造良好条件，通过加筑堤防，增强区域防洪能力， 给区域人民群众提供防洪安全保障，故本工程的实施建设具有明显的环境正效益。 2、社会效益 本工程实施后，新增部分景观及游客不行栈道，可以大大改善该区域生态环境， 建立人与自然和谐相处的新环境，群众收入提高、生活得以改善，推动经济社会实现可持续发展，社会效益往往难以定量，本工程定性分析。 社会效益主要有： ①减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收，造成供应紧张，影响人民生活水平下降等社会问题； ②避免因洪灾引起工商企业停业停产等，影响社会正常运行秩序； ③缓解洪水给居民的精神压力，减轻防洪抢险的负担，避免躲水逃洪的劳顿；减轻组织再去居民撤退转移和安置救灾的负担； ④避免人口伤亡和财产损失给居民的精神打击，减少抚恤、救济等负担。 五、环保投资估算 本项目总投资为2009万元，根据环保治理措施估算，环保投资为212.3万元，占总投资的2.53%，环保投资恰当。处理措施和处理效果从总体上看，满足环保要求，可有效降低由于工程的施工建设所带来的环境污染和生态影响，经济技术可行。 项目环保措施及投资清单见下表。 表7-5 项目环境保护投资一览表 序号 项目 环保设施名称 效果 预计环保投资 （万元） 1 大气污染防治 施工现场及临时场地洒水（简易水车） 减少扬尘 5.5 物料堆苫布遮盖 4.5 运输车辆篷布遮盖 2.8 施工围挡 6.0 2 水污染防治 车辆、机械清洗水池（三级隔油沉淀池） 去除SS和石油类 4.5 截水沟+沉淀池 确保不污染地下水 6.5 3 噪声污染物 低噪声设备、设备维护 隔声降噪 18.8 打围施工 1.2 移动式简易隔声屏障 4.5 4 固体废弃物处置措施 建渣垃圾运至指定建筑垃圾消纳场 固体废物全部处置，零排放 8.0 设置临时垃圾收集点，袋装交由环卫部门统一清运处理 4.2 5 生态保护措施 临时占地工程迹地恢复、植被种植 种树种草，恢复植被，河道沿岸景观绿化 145 临时挡渣墙、排水沟及护坡工程 表土堆放防护及恢复 6 其他 文明施工管理；设置告示牌和投诉热线等 / 0.8 合计 212.3 项目总投资2009万元，环保投资212.3万元，占总投资10.57%

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果        （表八）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托租用居民房屋已有污水处理设施收集，后进入茂县污水处理厂处理 | 茂县污水处理厂处理达标后外排岷江 |
|  |  | 基坑涌水 | SS | 设置一座沉淀池（10m3）处理 | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | 车辆冲洗水 | SS，石油类 | 设置一座隔油沉淀池，容积不小于20m3处理 | 处理后回用，不外排 |
|  |  | 围堰施工废水 | SS | 设置一座沉淀池处理 | 处理后回用，不外排 |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工机械、运输车辆、发电、 | 扬尘 | 定期洒水；堆料加设围栏、表面覆盖；车辆运输篷布加盖， 限速行驶；禁止大风天气作业 | 达标排放 |
|  |  |  | 燃油废气 | 定期保养，自然扩散 |  |
|  |  |  | 发电机废气 | 加强维护管理，避免非正常工况运行 |  |
| 噪声 | 施工 期 | 机械设备、工程噪声 | 噪声 | 加强设备维修与保养，运输车辆合理规划线路；合理进行施工平面布置；禁止夜间施工 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） |
| 固体 废物 | 施工期 | 主体工程及辅助工程 | 开挖土石方 | 回填平衡 | 合理处置，不会造成二次污染 |
|  |  |  | 废弃建筑材 料 | 建渣垃圾运至指定建筑垃圾消纳场 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 袋装收集后运至茂县垃圾收集点，由环卫部门统一清运 |  |
| 生态环境保护措施及效果： 本工程水土保持采取了相应的工程管理措施、植物措施后，施工期水土流失能降低至最低水平。本工程营运期间对生态环境的影响主要表现在水环境的影响，在通过加强管理，禁止乱排乱放等措施可将影响降至最低。 |

# 结论与建议                                   （表九）

一、结论： 1、项目概况 项目名称：岷江茂县段堤防工程； 建设单位：茂县水务局； 项目性质：新建； 建设地点：茂县凤仪镇南店大桥与荞面沟老桥下游230m处之间； 项目总投资：2009万元。 劳动定员：高峰施工人数270人。 建设内容：本工程河道治理起点位于南店大桥（桩号K0+000），终点位于荞面沟老桥下游230m处（桩号K2+180），工程河道治理总长2.18km。治理河段内左岸新建及加固堤防总长2335.00m，其中，加固堤防1828.91m，分为2段堤防，第一段加固堤防自起点南店大桥下游左岸导墙（L0+000.00）至1#排洪沟上游（L0+619.38），第二段加固堤防自1#排洪沟下游（L0+659.15），末端与荞面沟大桥上游现状提灌站连接（L1+868.68）；新建堤防506.09m，分为2段堤防，第一段新建堤防自1#排洪沟上游（L0+619.38）至1#排洪沟下游（L0+659.15），第二段新建堤防自现状提灌站下游侧已建防浪墙（L1+872.18），终点接荞面沟组长滩河坝左岸山体（L2+338.50，荞面沟老桥下游227m处）。本工程新建穿堤箱涵2座，穿堤涵管1座，新建下河梯步4座。 2、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本工程属于“E4822河湖治理及防洪设施工程建筑”项目。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程属“鼓励类”第二项“水利”中的第 1条“江河堤防建设及河道、水库治理工程”，且本项目不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的项目。同时，茂县发展和改革局以“关于岷江茂县段堤防工程可行性研究报告的批复（茂发改[2019]83号）”文件同意本项目建设。 因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、规划符合性和选址合理性分析结论 项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》范围内，按《限制用地项目目录（2012年本）》规定条件用地，项目符合茂县城市总体规划。所以本项目在此选址建设是合理可行的。 故本项目符合相关规划。 4、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据《2017年阿坝州环境质量报告书》可知，项目所在区域环境空气质量达标，环境空气质量现状较好。 （2）地表水环境质量 根据2018年阿坝州环境状况公报，岷江阿坝州流域22个监测断面水质达标率为100%，水质状况为优，因此项目所在区域水环境质量较好。 （3）声学环境质量现状 根据监测数据，其声环境质量现状良好，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、环境影响评价结论 （1）大气环境 该项目施工期主要大气污染为施工扬尘、机械废气，主要污染物为SO2、NOx、TSP。 根据前文分析，项目施工期将会对项目所在地的大气环境质量造成一定影响，但这些影响是暂时性的，项目在严格落实各项大气污染物治理措施后，其施工期将不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。因此，总体而言，项目施工不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。 （2）水环境 该项目施工期主要废水为生活废水，基坑排水、机械车辆冲洗废水和围堰施工废水，主要污染物为pH、SS、石油类、COD、BOD5和氨氮。 项目在严格落实各项废水污染物治理措施后，其施工期将不会对项目所在地水环境质量造成明显影响。因此，总体而言，项目施工不会对项目所在地水环境质量造成明显影响。 （3）声环境 该项目施工期主要噪声污染为施工机械噪声。 项目施工噪声对区域声学环境质量影响是不可避免的，但这些影响是暂时性的，且建设单位在严格执行本环评提出的各项噪声治理措施后，可以有效抑制项目施工噪声对周边声环境的影响，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，因此，总体而言，项目施工不会对项目所在地声环境质量造成明显影响。 （4）固体废弃物 该项目施工期主要固废为施工弃土、生活垃圾和施工废料。 在落实了环评所提出的措施与要求以后，施工期固体废物经过以上妥善处理后不会产生二次污染。 （5）生态环境 主要生态影响为施工占地造成生物量损失、水土流失；主要保护措施为严格控制施工范围，堆场、弃土点设置排水、拦挡、绿化等临时设施，及时平整施工迹地、恢复植被，使用生态护坡，临时占地复垦等；可以有效控制占压面积、减少水土流失，增加林河滩地面积。 项目区域内无珍稀动植物，在采取上述措施后，不会减少项目区域内种植物种类，动植物减少数量较少，项目施工对周围生态系统的扰动将大幅度降低，基本可以恢复施工前生态环境，同时，随着河岸带内天然植被生长状况的改善，能够加固堤岸，降低径流速度，减少洪水破坏力，滤掉一些沉淀物和营养物质，对河流水质也有一定促进作用。该工程实施水土保持措施后，能够有效控制工程建设造成的水土流失，减少水土流失量，减轻工程施工对周围环境的影响，恢复和改善工程区的生态环境。工程施工结束后，水土流失将随之恢复到工程前水平。工程施工不会使土地肥力有较大的流失，地力降低度较为有限，从而对生态环境第一生产力影响也将小，不会破坏生态平衡。因此，项目施工对周围生态环境影响较小。 环评结论 本项目为防洪设施工程，项目建设符合国家产业政策，选址符合城乡、流域水系规划要求，拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济技术可行。工程的实施，对环境的影响正效益是主要的，具有长效性，工程实施后不会改变地表水、环境空气、声学等环境质量级别和现有功能，项目周围无大的环境制约因素。本工程的建设可进一步完善岷江防洪体系，提高岷江行洪能力，建立完善、可靠的防洪工程体系，确保工程防护区在设计洪水标准内不遭受洪水侵害，彻底根除洪泛的隐患，促进该区域经济建设的可持续发展。 综上，评价认为，只要严格按照环境影响报告表提出的环保对策及措施，确保项目所产生的污染物达标排放，严格执行“三同时”制度，确保各环保措施正常实施的前提下，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。 二、评价建议 1、项目环境保护措施与主体工程应严格按“三同时”的要求进行 ，并保证工程质量。 2、施工弃土石要合理利用，严禁沿河滩堆弃土石方及生活垃圾，避免造成河道淤塞或水土流失等环境影响。 3、严格落实本环评中提出的生态保护、施工迹地恢复、水土保持、绿化以及其他环境保护措施。 4、施工废水必须经隔油沉淀池+循环水池处置后重复利用，以把施工废水对地表水的影响降至最低。 5、雨水来临前作好防雨布置，做好施工现场排水处理工作。 6、落实安全对策措施，加强安全管理。 7、及时掌握区域环境状况，以利于环境保护措施的调整、完善和实施。 8、抢好枯水季节的施工，枯水季节，多点同时开工作业。统筹安排，集中力量突击各分项工程，尽量减少雨季对工程的影响。 9、加强宣传教育工作，以使工程能迅速动工兴建；同时也应加强施工人员的环境知识教育和宣传，使其在生产过程中自觉保护和爱护环境。 10、在保证必要的设计、施工周期的同时，要加紧设计、审查、审批、工程招标及资金到位等方面的工作，缩短中间过程。 11、本项目应按照规定执行“三同时”制度，环境保护设施与主体工程应同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，工程建设完工后，务必经建设单位自主验收合格后方可投入使用。

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 其他与环评有关的附图文件 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

本项目